# AVC-D

## ACTUATOR VALVE CONTROLLER TYPE-D

취급설명서

본제품을 장착 / 사용하시기 전에 필히 읽어 주십시오.

이번에 AVC-D를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

◎본제품을 정확하게 사용하기시 위해서는 우선 취급설명서를 잘 읽어주십시오.

◎그리고, 읽은신 후에도 이 취급설명서를 언제든지 볼 수 있도록 차내에 보관하여 주십시오.

◎본제품을 다른 고객님에게 판매하실 때는 필히 이 취급설명서와 보증서를 전달하여 주십시오.

상품명 : AVC – D 상품코드 : 420-A003 적용차량 : 3, 4, 6, 8기통 전자제어 연료분사장치 장착 개솔린 터보차량 용 도 : 터보챠져장착차량의 엔진의 과급압 제어용

비고 1 : 본제품의 스크럼블 부스트기능을 사용할 경우, 본제품과 별도로 논록타입(스위치를 누르고 있을 때만 접점이 ON으로 되는 타입)의 스위치 및 배선코드가 필요합니다. 비고 2 : 투인터보차 / 웨스트게이트 차 / 시켄셜투인터보차에 장착하실 경우, 본제품부속파츠이외의 것이 필요하게 됩니다. 7페이지 “장착전작업” 항목을 참조하여 미리 별도로 구입하신 후, 작업을 하여 주십시오. 비고 3 : 본제품에는 과급압을 높인 차에 인한 퓨얼컷을 방지하기 위한 기능은 없습니다. 이 경우 퓨얼컷 방지장치가 별도로 필요합니다. 비고 4 : 과급압을 높일 경우, 엔진보호를 위하여, 엔진본체 및 엔진제어계의 허용범위에서 하여 주십시오.

머리말

이번에 AVC-D를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본제품을 정확하게 사용하시기 위해서는 취급설명서를 잘 읽어 주십시오.

본제품은, 스윙벌브용 액츄에이터 및 퍼펫형 웨스트게이트의 작동압을 변경하여, 임의의 과급압을 설정하는 것입니다.

설정을 클릭, 볼륨을 지정함으로서 매뉴얼감각으로 다이렉트에 과급압을 설정 할 수 있습니다.

특징 1) 3000 / 5000 / 7000rpm의 각 회전수에 과급압설정이 가능

2)차속신호를 입력하는 것으로 저부하시(차속이 낮을 경우)의 과급압설정을 기본과급압설정에 대하여, 상하 조절이 가능합니다.

3)스크럼블스위치를 장착함으로서 설정시간 중에 기본과급압설정을 상하 조절 할 수 있습니다.

4)압력센서를 사용하고 있지 않으므로, 고부스트에도 대응합니다.

•본제품은 피드백제어 및 학습제어는 행하고 있지 않습니다.

그럼으로 귀찮은 초기설정등을 할 필요가 없습니다만, 장착차량의 상태나 설정과급압에 따라서는 오버슈트가 발생할 경우가 있습니다.

이 경우, 오버슈트를 미리 염두해두시고 과급압설정을 하여 주십시오.

•본제품은 과급압표시기능이 없습니다. 설정한 과급압을 확인하기 위해서는 별도로 연성계등을 장착하여 확인할 필요가 있습니다.

--------------------------------------------------------•본제품을 장착하기 전에 필히 파트리스트(5페이지기재)를 확인하여 이상, 결품이 있는지를 확인한 후 작업하여 주십시오. 만일 이상이 있을 경우 영업소로 연락을 주십시오.

•본 취급설명서는 본제품을 정확하고 안전하게 사용하시고, 고객님의 안전을 사전에 방지하기 위하여 지켜주셔야 하는 사항을 기재하였습니다.

•분실부품 및 본 취급설명서의 주문은 본제품을 구매하신 영업소로 연락을 주십시오.

•당사는 고객 및 제3자가 본제품 및 부속품을 오작동하여 발생하는 손해 손실에 대해서는 어떠한 경우에도 책임을 지지 않고 있습니다. 미리, 양해의 말씀을 올립니다.

•본제품은 차량전원이 DC12볼트차로 차체(보디)어스의 차에 한하여 사용가능합니다.

목         차

머리말…………………………………………………………………………………2

목차……………………………………………………………………………………3

시그널워드와 그 의미………………………………………………………………4

안전상의 주의………………………………………………………………………4/5

파츠리스트……………………………………………………………………………6

장치설명(명칭/기능)…………………………………………………………………7

장착방법………………………………………………………………………………8

장착전 작업 ………………………………………………………………………8

접속전체도…………………………………………………………………………9

배선방법……………………………………………………………………………9

전원 및 신호하네스의 접속방법………………………………………9

배선도……………………………………………………………………10

스크럼블부스트스위치(별매)의 접속방법……………………………10

제어부 본체의 설정………………………………………………………………11

배관방법………………………………………………………………………………12

액츄에이터타입기본배선…………………………………………………12

웨스트게이트타입기본배선………………………………………………13

고정방법………………………………………………………………………………14

장착종료후의 확인 …………………………………………………………………14

조작/설정방법 ………………………………………………………………………15

회전별설정예………………………………………………………………15

차속보정설정예……………………………………………………………15

스크럼블설정예……………………………………………………………15

조정볼륨에 대하여 ………………………………………………………16

각설정에 의한, 실제의 구동듀티의 사고법 …………………………16

옵션파츠에 대하여 …………………………………………………………………17

시그널워드와 그 의미

•폐사의 취급설명서에는 고객님 및 타인의 위험 및 재산의 손해를 미리 방지하기 위하여 폐사의 상품을 안전하게 사용하시도록 지켜주셔야하는 항목을 기재하고 있습니다. 그 표시(시그널워드)와 기호의 의미는 하기와 같이 되어 있으니, 내용을 충분히 이해하시고 본문을 읽어 주십시오.

|  | 위 험 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 위험이 있고, 절박한 상황을 나타냅니다. |
| --- | --- | --- |
|  | 경 고 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 수 있는 상황을 나타냅니다. |
|  | 주 의 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 경상 또는 물적손해가 발생할 상황을 표시합니다. |

안전상의 주의

경고

•본제품에서 잡음/악취등의 이상이 생겼을 경우 본제품의 사용을 즉시 중지하여 주십시오.

그대로 계속사용하시면 감전이나 화재, 전기장치부분의 파손의 원인이 됩니다. 구입하신 업소 또는 가까운 폐사의 영업소로 문의하여 주십시오.

•운전자는 주행중에 본제품의 조작을 삼가여 주십시오.

운전조작에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다.

•본제품 및 부속품은 잘 고정하여 운전에 방해가 되는 곳/불안정한 곳에는 장착을 삼가해 주십시오.

운전에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다.

•본제품은 차량전원이 DC12V차로서 차체(보디)어스의 차량, 전용입니다.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

•베터리의 마이너스 단자를 때어낸 후 장착작업을 하여 주십시오.

쇼트에 의한 화재 및 전기장치부품의 파손의 원인이 됩니다.

•커플러를 때어낼 때, 필히 커플러를 쥐고 때어내어 주십시오.

단선에 의해 쇼트등의 화재 및 전기장치부품의 파손의 원인이 됩니다.

주의

•본제품의 장착은 필히 전문업자에게 의뢰하여 주십시오.

•본제품 및 부속품의 가공/분해/개조는 삼가해 주십시오.

•본제품은 낙하하거나 큰 충격을 피해주십시오.

•배관/배선/고정은 배선/배관을 잘 확인하여 주시고, 배선의 쇼트/단선/불안정한 장착이 되지 않도록 주의하여 주십시오.

•온도가 높은 곳이나, 물이 직접닫는 곳은 장착하지 말아주십시오.

감전이나 화재 및 전기장치부품의 파손을 초래할 수 있습니다.

작동불량을 일으켜, 차량파손을 초래할 수 있습니다.

•과급압설정을 노멀의 과급압이상에 설정할 경우, 차량의 연료조정의 마진을 확인한 후, 그 마진내에서 과급압의 설정을 하여 주십시오.

연료조정의 마진을 넘는 과급압설정을 할 경우, 엔진, 터보챠져를 파손할 수 있습니다.

•과급압이 터보챠져의 용량을 넘는 설정에서는 사용하지 말아 주십시오.

과급압이 터보챠져의 용량을 넘었을 경우, 터보챠져가 파손하여, 그 결과 엔진내부까지 파손될 수 있습니다. 주의하여 주십시오.

파츠리스트

| 1.콘트롤유닛본체 | 2.솔레노이드벌브 | 3.하네스 |
| --- | --- | --- |
| 1개 | 1개 | 1개 |
| 4.분지탭 | 5.호스 | 6.호스클램프 |
| 4개 | 6Ø 1개 | 6Ø용 4개 |
| 7.솔레노이드장착용 방진고무 | 8.솔레노이드장착용볼트 | 9.양면테이프 |
| 1개 | M5 4개 | 1장 |
| 10.보증서 | 11.취급설명서 | ※옵션파츠리스트는 16페이지에 기재. |
| 1장 | 1권 |  |

장착설명(명칭 / 기능)

프론트 파넬

회전별 기본듀티 설정 차속보정설정 스크럼블부스트설정

리어 파넬

각종 전환Dip스위치 하네스접속 커플러

스크럼블부스트시간설정 차속보정스피드설정

•회전별 기본듀티설정

3000/5000/7000rpm의 포인트에서 기본의 듀티를 설정하는 볼륨입니다.

볼륨의 포지션이 “0”이고, 액츄에이터설정과급압볼륨의 포지션이 “100”에서, 액츄에이터에 의한 과급압의 제어가 없어집니다.

•차속보정설정볼륨

차속이 0Km/h시에 설정된 기본듀티를 0.5~1.5배의 범위에서 보정을 행하는 볼륨입니다.(기본듀티설정이 전부0%의 경우는, 차속보정은 기능하지 않습니다.)

•차속 보정스피드설정 볼륨

차속보정의 설정치가 1.0에 복귀하는 차속을 20km/h~200km/h사이에서 설정하는 볼륨입니다.

•스크럼블부스트설정 볼륨

스크럼블부스트시에 듀티를 –50%~+50% 가산하는 볼륨입니다.

•스크럼블부스트 시간설정 보륨

스크럼블부스트가 들어가는 시간을 0~30초사이에 설정하는 볼륨입니다.

•각종전환 Dip 스위치                •하네스접속커플러

장착하는 차량에 맞춰서 설정합니다.  하네스를 접속하기 위한 커플러입니다.

장착방법

장착전작업

1)본제품은 장착하시려면 하기의 제품이 필요합니다.

작업을 하기 전에 준비하여 주십시오.

·스페너/복스렌치각 싸이즈별/드라이버 압착펜치/플라이어

·비닐테이프/닛빠/와이어스트로퍼/타이랩/정밀드라이버등

•스크럼블기능을 사용할 경우, 논록타입의 스위치가 필요합니다.

록이 없는 타입의 풋슈스위치 또는 탬블스위치(혼스위치)를 본제품과는 별도로 준비하여 주십시오. 차량측에 장착하기 쉽도록 조작하기 쉬운 것을 선택하여 주십시오.

•투인터보차량에 장착하실 경우, 액츄에이터배관에 맞는 3웨이와 호스크램프가 필요합니다. 본제품과는 별도로 준비하여 주십시오.

☆옵션파츠(430-A001 투인터보용 부속파츠)

•웨스트게이트타입의 차량에 장착할 경우, 웨스트게이트배관에 맞는 호스클램프/3웨이/PT닛뿔이 필요합니다. 별도로 준비하여 주십시오.

☆옵션파츠(430-A002 웨스트게이트용 부속파츠)

•EJ20H 시켄셜투인터보차량에 장착할 경우, 액츄에이터배관에 맞는 Ø변환접속닛뿔이 필요합니다. 별도로 준비하여 주십시오.

☆옵션파츠(430-A001 투인터보용 부속파츠)

2)작업을 시작하기 전에 필히 베터리의 –단자를 때어 내어 주십시오.

•베터리의 –단자를 때어냄으로서, 베터리를 상시전원으로 하여 설정을 백업하고 있는 전기장치는, 메모리되어 있는 값이 전부 삭제됩니다.

다시 편하게 설정을 하실려면 그 메모리 값을 메모해 두시기 바랍니다.

경고 •베터리의 마이너스단자를 때어낸 뒤, 장착작업을 하여 주십시오.

쇼트등에 의한 화재 및 전기장치가 파손될 수 있습니다.

3)배선을 하시기전에 장착차량의 배선/배관을 잘 확인하시고, 본취급설명서

상이하지 않은 것을 확인하여 주십시오.

주의 •배관/배선/고정은 배선/배관을 잘 확인하여 주시고, 배선의 쇼트/

단선/불안정한 장착이 되지 않도록 주의하여 주십시오.

감전이나 화재 및 전기장치부품의 파손을 초래할 수 있습니다.

작동불량을 일으켜, 차량파손을 초래할 수 있습니다.

4)장착차량이 과급압의 변경을 할 수 있는 사양인지를 확인하여 주십시오.

주의 •과급압설정을 노멀의 과급압이상으로 설정할 경우, 차량의 연료조정의 마진을 확인한 후, 그 마진내에서 과급압의 설정을 하여 주십시오.연료조정의 마진을 넘는 과급압설정을 할 경우, 엔진, 터보챠져를 파손할 수 있습니다.

접속전체도

콘트롤유닛             차내           엔진룸            솔레노이드벌브

6P커플러                                  (액츄에이터타입)

노란                                   2P커플러

별매스크럼블용                                                           NO

스위치                                                           컴플레서 하우징으로

별매배선                  엔진룸              솔레노이드벌브

(웨스트게이트타입)

IG전원              빨강

어 스               검정

차속신호             자주                                  2P커플러

회전신호             초록                                                NC

차량ECU배선에 접속                                        챔버파이프로

배선방법

전원 및 신호하네스의 접속방법

①베터리 –단자를 때어 냅니다.

②위 그림의 접속전체도를 참조하여, 엔진룸보다 실내의 6P커플러와 차량ECU로의 접속하네스를 집어넣습니다.

*집어넣을 구멍이 어디에도 없을 경우에는 구멍을 뚫는 등으로 가공하여주십시오. 구멍을 뚫를 경우 다른 배선/배관등을 상처주지 않도록 충분히 주의하여 구멍의 둘레에서 하네스가 손상되지 않게 처리하여 주십시오.

③차량의 엔진콘트롤유닛(이후 ECU로 표기)을 차종별배선도에 기재되어 있는 ECU의 장소와 차종별컴퓨터배선도를 참조하여 찾아주십시오.

④차종별배선도를 보면서, 전원선, 어스선과 각 신호선에 분지탭을 사용하여 단단히 접속하여 주십시오.

빨강색선-IG(이그니션)전원에 접속하여 주십시오.

검정색선-콘트롤유닛어스에 접속하여 주십시오.

보라색선-차속신호선에 접속하여 주십시오.

초록색선-회전신호선에 접속하여 주십시오.

⑤ ④에서 접속한 부분을 비닐테이프으로 확실하게 절연처리하여 주십시오.

•하네스분지용탭의 사용방법※접속부분을 비닐테이프으로 확실하게 절연하여 주십시오.

배선도             분지탭

차량하네스

빨강색선 IG전원

검정색선 어스

보라색선 차속신호

별매배선                         초록색선 회전신호

[※노란색선:스크럼블용 출력선]

※1.  별매의 스크럼블스위치를 사용할 경우에 한하여 사용.

사용하지 않을 경우는 절연처리를 하여 주십시오.

별매스크럼블스위치로(표준배선방법)

상세한 것은 9페이지 스크럼블부스트스위치의 접속방법을 참조하여 주십시오.

스크럼블부스트스위치(별매)의 접속방법

본제품에 외부에 논록타입의 스위치(별매)를 장착함으로서 일정시간, 과급압설정을 높이거나 낮출 수 있습니다.

스위치는 논록타입의 풋슈스위치 또는 레버식 혼스위치등의 배선을 별도로 구매하여 주십시오.

표준배선예

눌렀다 때면 스위치가 돌아오는 타입

|  | 하네스 오랜지색에 접속 하네스 검정색에 접속 |
| --- | --- |

눌렀다 때면 스위치가 돌아오는 타입

|  | 하네스 오랜지색에 접속 하네스 검정색에 접속 |
| --- | --- |

제어부 본체의 설정

콘트롤유닛본체 리어파넬의 Dip스위치에 장착하는 차량에 맞춰 기통수와 차속펄스의 설정을 합니다.

아래 그림을 참고하여 필히 설정을 하여 주십시오.

(공장출하상태에서는 전부OFF(스위치가 위로)로 되어 있습니다.)

| 설정예 |  |
| --- | --- |

위의 그림은 4기통 / 차속2펄스타입 /

스크럼블스위치표준배선(어스접속)에서의 설정예입니다.

Dip스위치설정 일람

| 스위치 번 호 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기통수 설 정 |  |  | 차속 펄스 설정 |  |  | 이미OFF인 상태에서 사용하여 주십시오 |  | 스크럼블스 위치의 설정 |  |  |  |
| 3기통 |  |  | 2펄스 |  |  | 이미OFF인 상태에서 사용하여 주십시오 |  | 어스접속의 대응 (표준배선) |  |  |  |
| 4기통 |  |  | 4펄스 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6기통 |  |  | 8펄스 |  |  |  |  | 전원접속의 경우 (+12V신호) |  |  |  |
| 8기통 |  |  | 16펄스 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*기통수설정에 대하여

로터리차는 로터리수 X 2에서 설정하여 주십시오.

*차속신호펄스에 대하여

원칙으로는 NISSAN의 Y32세드링/그로리어/시이마는 16펄스, 이 이외의 NISSAN차는 2펄스로 설정합니다. 이 이외의 일본차는 4펄스로 설정합니다.

배관방법

액츄에이터타입 기본배관

- 터빈의 콤프레셔하우징부터 액츄에이터까지의 배관을 때어 냅니다.

- 부속의 6Ø호스를 필요한 길이로 잘라 주십시오.

- 아래그림을 참조하여 콤프레셔하우징측을 솔레노이드벌브의 NO에 접속하여 주십시오.

- 아래그림을 참조하여 액츄에이터측을 솔레노이드벌브의 COM에 배관하여 주십시오.

- 솔레노이드벌브의 NC는 대기해방의 상태입니다.

- 솔레노이드벌브는 고온다습하지 않고, 접속하네스가 닿는 범위에, 부속의 볼트를 사용하여 방진고무를 사이에 두고 장착하여 주십시오.

주의 •솔레노이드벌브를 극으로 고온인 곳이나, 방진고무를 사용하지 않고 장착하지 말아 주십시오.

- 각배관의 접속부에 부속의 호스클램프를 사용하여, 호스가 빠지지 않도록 처리하여 주십시오. 그리고 배관은 굽어지지 않도록 잘 처리하여 주십시오.

주의 •호스가 빠지지 않도록 정확하게 고정하여 주십시오.

주행중 호스가 빠지게 되면, 과급압콘트롤이 오작동되어 최악의

경우 터보챠져나 엔진이 파손되게 됩니다.

주의 •일부차량에 있어서 과급압제어 솔레노이드벌브가 달려 있는 차량이 있습니다. 이 경우, 과급압제어 솔레노이드벌브를 사용하지 않고 배관하여 주십시오. 과급압콘트롤이 오작동되어 최악의 경우 터보챠져나 엔진이 파손되게 됩니다.

터빈컨프레셔 노멀 차량배관도

| AVC-D장착배관도 |  |  |
| --- | --- | --- |

웨스트게이트타입 기본배관

①웨스트게이트상부의 대기해방구에 금속제의 6Ø닛뿔을 장착하여 주십시오.

(6Ø닛뿔은 본제품에는 포함되어 있지 않습니다.별도로 구매하여 주십시오.)

*닛뿔나사…

②솔레노이드벌브의 NO에 접속되어 있는 닛뿔를 때어내고, 이를 남는 NC에 장착합니다.

*닛뿔나사…

③닛뿔을 때어낸 NO는 대기해방의 상태입니다.

④써지탱크쪽보다 웨스트게이트하부에 배관되어 있는 8Ø호스사이에는 8Ø-6Ø-8Ø의 3웨이를 배관합니다.

(8Ø-6Ø-8Ø의 3웨이는 포함되어 있지 않습니다.별도로 구매하여 주십시오.)

⑤8Ø-6Ø-8Ø의 3웨이는 6Ø에 부속의 6Ø호스를 배관하여, 호스를 필요한 길이로 잘라 솔레노이드벌브의 NO에 배관하여 주십시오.

⑥ ①에서 장착한 닛뿔에 남은 6Ø호스를 배관하여, 반대쪽을 솔레노이드벌브의 COM에 배관합니다.

⑦솔레노이드벌브는 고온다습하지 않고, 접속하네스가 닿는 곳에 부속볼트를 사용하여 방진고무를 사이에 두고 장착하여 주십시오.

주의 •솔레노이드벌브를 극으로 높은 온도의 장소나 방진고무를 사용하지 않고 장착하지 말아주십시오.

솔레노이드벌브의 수명이 짧아져, 과급압콘트롤이 않되어, 최악의 경우, 터보챠져나 엔진이 파손됩니다.

⑧각 배관의 접속부에 부속의 호스클램프를 사용하여, 호스가 빠지지 않도록

처리하여 주십시오. 그리고 배관은 굽어지지 않도록 잘 처리하여 주십시오.

주의 •호스가 빠지지 않도록 정확하게 고정하여 주십시오.

|  | 컴플레셔 터보챠져 AVC-D 장착배관도 |
| --- | --- |

주행중 호스가 빠지게 되면, 과급압콘트롤이 오작동되어 최악의 경우 터보챠져나 엔진이 파손되게 됩니다.

고정방법

①제어부 본체에 접속하네스의 6P커플러를 접속하여 주십시오.

②하네스가 닿는 범위에서 부속의 양면테이프를 사용하여, 제어부를 고정해

주십시오. 이때 장착부에 기름끼를 제거하신 후 양면테이프를 붙여주십시오.

주의 •제어부 본체는 운전에 방해가 되지 않는 장소에 장착하여 주십시오.

정상적인 운전조작이 되지 않아, 사고의 원인이 될 수 있습니다.

주의 •제어부 본체는 직사광선이 닿는 곳이나 히터의 바람이 나오는 곳에는 장착을 삼가해 주십시오.

극도로 열을 받을 경우, 제어부본체가 파손하여, 과급압콘트롤이 실행되지 않게 되면, 최악의 경우 터보챠져나 엔진이 파손됩니다.

③제어부/솔레노이드벌브의 장착이 잘 되어 있는지 확인한 후 하네스가 가동

부/고열부에 닿지 않도록 타이랩등을 사용하여 차 본체에 하네스를 고정하여

주십시오.

(타이랩은 본제품에 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구매하여 주십시오.)

주의 •가동부의 가까이에 하네스를 넣을 경우, 가동부에 닿지 않도록하네스를 장착하여 주십시오.

가동부에 물린 하네스가 절단되어 쇼트하게 되면 제어부본체 및 솔레노이드벌브가 파손되어 차량하네스가 타버리거나, 과급압콘트롤이 되지 않게 되어, 최악의 경우 터보챠져나 엔진이 파손하게 됩니다.

④배선/배관/하네스의 고정이 잘못되어 있는지 다시한번 확인해 주십시오.

⑤베터리의 –단자를 장착하여 주십시오.

이것으로 배관/장착은 종료입니다.

장착종료후의 확인

장착이 종료되면 다시한번 아래 항목을 확인하여 주십시오.

- 호스의 배관에 이상이 없습니까?

- 노말과급압 솔레노이드벌브의 처리는 되어 있습니까?

- 호스가 무리하게 장착되어 있지 않습니까?

- 호스클램프는 잘 달려 있습니까?

- 솔레노이드벌브는 단단히 고정되어 있습니까?

- 호스/하네스는 단단히 고정되어 있습니까?

- 배선의 접속은 잘못되어 있지 않습니까?

- 베터리의 –단자는 잘 접속되어 있습니까?

엔진에 시동을 걸고, 아래 항목을 확인하여 주십시오.

1.아이드링크상태에서 작업을 한 곳 및 호스에서 에어가 새지 않습니까?

2.2000rpm정도에서 회전을 정지, 솔레노이드벌브의 작동여부를 확인합니다.

3.엔진을 정지하여, 각부분의 열, 호스등의 탈착을 확인하여 주십시오.

조작/설정방법

장착의 기본은 솔레노이드듀티를 고정시키고, 회전(3포지션설정)에서 설정듀티의 변경이 가능하고, 이것이 기본듀티로 됩니다.이 듀티의 ON시간의 비율이 높으면 과급압설정이 높아 집니다. 이 기본듀티에 대하여, 부하에 의한 과급압설정의 보정 및 드래그스타트시의 스타트차속시의 과급압설정보정을 하기 위해 차속보정이 행해집니다.이 차속보정은 차속 0km/h시의 기본듀티를 0.5~1.5까지의 범위에서 설정되어, 설정한 차속(1포인트)까지 보정치 X 1에 변경하는 것이 가능합니다.그리고 임의의 타이밍에서 과급압의 설정압을 일시적으로 설정시간 사이에서 높(스크럼블 부스트)낮(트랙션부스트)이를 행하는 것이, 외부스위치(별매)를 사용함으로서 설정시간사이 (0~30초), 설정듀티의 –50~+50%에서 설정이 가능합니다.

각 볼륨의 관계

| 회전별설정 기본듀티 0~100% | X | 차속보정 차속0km/h시 0.5~1.5 | + | 스크럼블보정 스위치ON -50~+50% | = | 솔레노이드구동 출력듀티 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

회전별설정예(기본듀티)

| 100% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1500 | 3000 | 5000 | 7000->rpm |

차속보정예

| 설정 3000rpm 100% 5000rpm 75% 7000rpm 25% 각 회전간은 직선보정간 각회전 0~100% 제어개시는 1500rpm 7000rpm이상은 고정 |
| --- |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |
| 0 |  | 20 | 150 | 200->km/h |
| 설정 0km/h 0.5 설정차속 150km/h 보정범위 0.5~1.5 설정차속 20~200km/h 0km/h~설정차속간은 직선보정간 |

*차속보정에 대해서는, 기본듀티에 승산을 함으로, 기본듀티가 0%의 경우, 차속보정에 대하여 “0 X *”로 됨으로 구동듀티는 발생하지 않습니다.

설정 트리거ON –50% 설정시간 20sec 보정범위 –50%~+50% 설정시간 0~30초

스크럼블예

|  |  | 20sec 설정시간 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +50% |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| -50% | 0 | 스위치ON | ->t |

*설정시간내에 다시한번 트리거한 경우, 설정시간은 리셋되어 다시한번 눌렀을 때부터의 설정시간으로 됩니다.

조정볼륨에 대하여

|  | 전원ON | 0~ 4000rpm | 4001~ 6000rpm | 6001rpm~ | 설정차속 이 하 | 설정차속 이 상 | SCB ON 설정시간내 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000rpm | 녹 | 적 | 녹 | 녹 | - | - | - |
| 5000rpm | 녹 | 녹 | 적 | 녹 | - | - | - |
| 7000rpm | 녹 | 녹 | 녹 | 적 | - | - | - |
| 차속보정 | 녹 | - | - | - | 녹 | 적 |  |
| SCB설정 | 녹 | - | - | - | - | - | 적점멸 |

주)각종LED의 색의 변화는 조금식 점점 변화합니다.

듀티의 의미

AVC-D는 어느일정의 주기에서 솔레노이드벌브의 ON,OFF를 반복하여, 과급압을 변화시킵니다. 본책자에서는 일정의 주기중에 솔레노이드벌브가 ON되고 있는 시간의 비율을 듀티라고 합니다.

예를 들어 솔레노이드벌브의 1주기시간을 40mS이고, 그중에 ON되고 있는 시간은 30msec이고, OFF되고 있는 시간이 10msec라고 하면, 듀티는 75%로 됩니다.(아래의 식을 참고하여 주십시오.)

듀티가 클수록 과급압은 높아지는 경향입니다만, 듀티가 100%보다 크게 될 경우는 없습니다.

듀티가 100%라도, 엔진이나 터보챠져의 상황에 따라, 과급압이 올라가지 않을 수도 있고, 또 듀티가 0%라고, 과급압이 너무 높아지는 경우도 있습니다.

각설정에 따른, 실재의 구동듀티의 사고법

기본듀티

0%(과급압설정최소)~100%(과급압설정최대)

차속보정

0.5배(차속보정최소)~1.0배(차속보정없음)~1.5배(차속보정최대)

※기본듀티에 대하여, 차속보정치를 곱셈합니다.

(예를 들어 설정차속이 100km/h, 차속보정의 조정볼륨의 위치가 0.6의 경우, 차속이 50km/h일때 실제의 차속보정치는 0.8이 됩니다.)

| 보정치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  |
| 0.6 | 0 | 50 | 100 |

스크럼블보정듀티

-50%~0%(스크럼블보정없음)~+50%

※차속보정후의 듀티에 대하여, 스크럼블보정듀티를 덧셈합니다.

스크럼블보정듀티 설정예

•기본듀티30%, 차속보정 0.5, 스크럼블보정듀티 +50%의 경우

30 X 0.5+50=65(%)로 되어 실재의 듀티는 65%가 됩니다.

•기본듀티80%, 차속보정 1.5, 스크럼블보정듀티 -10%의 경우

80 X 1.5+(-10)=110(%)로 되어 실재의 듀티는 110%가 됩니다.(이 경우, 스크럼블보정은 기능을 하고 있지 않는 것으로 됩니다.)

옵션파츠에 대하여

•본제품에는 하기의 옵션파츠가 필요하게 됩니다. 필요에 따라 이용하여 주십시오.

| 품 번 | 상 품 명 | 용 도 |
| --- | --- | --- |
| 430-A001 | 투인터보용 부속품 셋트 | 투인터보/EJ20 |
| 430-A002 | 웨스트게이트용 부속품 셋트 | 웨스트게이트 |
| 9933 0020 | 타이랩 L=200 | 공통 10개입 |
| 9933 0030 | 타이랩 L=100 | 공통 10개입 |
| 9933 0040 | 타이랩 L=150 | 공통 10개입 |
| *그 밖의 단품제품도 있습니다. |

# Text boxes

본 체

(제어부)

### COM

액츄에이터로

### COM

액츄에이터로

1.3mm정도 접속 할 전선을 벗깁니다.

2.5mm 부속의

전선을 벗깁니다.

3.전선을

연결합니다.

4.확실하게

봉합니다.

풋슈스위치

레버스위치

엔진콘트롤유닛

(ECU)

제어부

본 부

액츄에이터

COM에 접속

NC대기개방

NO에 접속

솔레노이드벌브

COM에 접속

NC대기개방

NO에 접속

솔레노이드벌브

3웨이

투윈터보배관도

컴프레셔

터보챠져

머플러로

웨스트게이트

이그조오스트

매니폴더

8Ø호스

인테이크매니폴더로

에어클리너부터

머플러로

웨스트게이트

6Ø닛뿔

8-6-83웨이

6Ø호스 8Ø호스

솔레노이드벌브

에어클리너부터

인테이크매니폴더로

COM에 접속

8-6-8 3웨이

NC에 접속

NO대기개방