# BOOST METER기계식

## EL SYSTEM METER SERIES

취급설명서

이번에 폐사제품을 이용해 주셔서 감사합니다.본제품을 올바르게 사용하시기 위해서는 취급설명서를 잘 읽어보십시오. 그리고, 언제든 쉽게 볼 수 있도록 취급설명서는 본제품 가까이에 보관하여 주십시오. 본제품을 다른 손님에게 판매하실때에는 꼭 이 취급설명서와 보증서를 겸하여 판매하시기 바랍니다.

상품명칭 BOOST METER기계식 상품코드 403-A042(흑파낼) 403-A043(백파낼) 적합차형 범 용 용 도 흡입압력의 측정

■목차--------------------------------------------

▪안전상의 주의 …………………………………………………………2

•시그널워드와 그 의미………………………………………………………2

•표시의 설명 …………………………………………………………………2

!경고……………………………………………………………………………2

!주의……………………………………………………………………………3

▪처음에……………………………………………………………………4

▪계량법개정에 따른 단위변경에 대하여 ……………………………4

▪각부분의 명칭과 기능…………………………………………………5

•파츠리스트……………………………………………………………………5

►장착설명 ……………………………………………………………………6

▪장 착 ……………………………………………………………………7

►장착전체도 …………………………………………………………………7

►배 관…………………………………………………………………………7

►배 선…………………………………………………………………………8

•일렉트로 탭 사용타입………………………………………………………8

•메터고정방법…………………………………………………………………8

▪장착종료후의 확인  …………………………………………………10

▪보수교환부품 …………………………………………………………10

이상/고장시의 대응……………………………………………………11

본제품의 사양 …………………………………………………………11

보증에 대하여 …………………………………………………………11

개정의 기록 ……………………………………………………………11

■안전상의 주의---------------------------------------------

제품을 안전하게 사용하기 위해서 [안전상의 주의]를 사용하시기 전에 잘 읽어 주십시오.

읽으신 후에는 필요하실 때 다시 보실 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

•시그널워드와 그 의미

폐사의 [취급설명서]에는 고객님이나 타인에게의 위해나, 재산상의 손해를 사전에 방지하여, 폐사의 상품을 안전하게 이용해주시기위해 지켜주셔야 할 사항을 기재하고 있습니다.

그림표시(시그널 워드)의 의미는 밑의 표와 같습니다.

내용을 잘 이해하시고 본문을 읽어 주십시오.

•표시의 설명

|  | 위 험 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 위험이 절박한 상황을 나타냅니다. |
| --- | --- | --- |
|  | 경 고 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 수 있는 상황을 나타냅니다. |
|  | 주 의 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 경상 또는 물적손해가 발생할 상황을 표시합니다. |
| 경 고 |

-------------------------------------------------------

| •본제품에서 잡음/악취등의 이상이 생겼을 경우 본제품의 사용을 즉시 중지하여 주십시오. 그대로 계속사용하시면 감전이나 화재, 전기장치부분의 파손의 원인이 됩니다. 구입하신 업소 또는 가까운 폐사의 영업소로 문의하여 주십시오. | •운전자는 주행중에 본제품의 조작을 삼가여 주십시오. 운전조작에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |
| --- | --- |
| •본제품 및 부속품을 폐사지정방법이외의 사용은 삼가해 주십시오. 그 경우 고객님 및 제3자의 손해나 손실은 일체 보장하지 않습니다. | •본제품 및 부속품은 잘 고정하여 운전에 방해가 되는 곳/불안정한 곳에는 장착을 삼가해 주십시오. 운전에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |

■안전상의 주의(계속) ----------------------------------------

| •본제품은 차량전원이 DC12V차로서 차체(보디)어스의 차량, 전용입니다. 대형트럭이나 한냉지사양의 디젤차등에는 DC24V차에서 사용을 삼가해 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다. | •커플러를 때어 낼 경우, 필히 커플러를 잡고 때내어 주십시오. 조작에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |
| --- | --- |
| •베터리의 마이너스 단자를 빼고나서 장착작업을 하여 주십시오. 쇼트등에 의한 화재, 전기장치부분의 파손에 원인이 됩니다. | •본제품의 배선은 필히 취급설명서에 기재 되어 있는데로 장착하여 주십시오. 배선을 잘못하시면 화재, 그 밖의 사고의 원인이 됩니다. |
| 경 고 |

| •본제품의 장착에 자신이 없으신 분은 전문업자에게 의뢰하여 주십시오. 장착에는 전문의 지식과 기술을 필요로 합니다. 전문업자는 본제품이 불안정하게 장착되지 않도록 해주십시오. | •온도가 높은 곳이나 물이 닫는 곳에는 장착을 삼가해 주십시오. 감전이나 화재, 전기장치부분에 파손의 원인이 됩니다.작동불량을 일으켜 차량이 파손될 염려가 있습니다. |
| --- | --- |
| •본제품의 가공/분해/개조는 삼가해 주십시오. 사고/화재/감전/전기장치부분의 파손이 될 원인이 될 수 있습니다. | •직사광선이 닫는 곳에는 장착을 삼가해 주십시오. 작동불량을 일으켜 본제품 및 차량을 파손하는 원인이 될 수 있습니다. |
| •본제품을 떨어뜨려 강한 충격을 주지 마십시오. 작동불량을 일으켜 본제품 및 차량을 파손하는 원인이 될 수 있습니다 |  |

■처음에 -----------------------------------------

이번에 본제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본제품을 정확하게 사용하기 위해서는 취급설명서를 잘 읽어 주십시오.

~본제품의 특징~ ▪고 과급압에도 대응 최대2.0kgf/㎠까지 측정가능합니다. ▪파넬조명에 EL을 사용 EL=일렉트로로 루미네센스를 사용함으로써 종래의 조명방법으로서는 불가능했던 열을 발하지 않는 균일한 조명을 실현하였습니다.

상품명칭 BOOST METER기계식 상품코드 403-A042(흑파낼) 403-A043(백파낼) 적합차형 범 용 용 도 흡입압력의 측정

■계량법개정에 따른 단위변경에 대하여-------------------

국제적으로 계량단위를 통일하자는 움직임속에 일본에서도 일본공업규정(JIS)지도에 근거하여, 중력단위계부터 SI단위계로의 이행이 진행되고 있습니다. 계량법은 1992년에 개정되어 SI단위의 사용을 의무화하고 있습니다. 이에 준수하여 폐사도 메터의 단위기재를 변경하였습니다.

폐사의 메터에서 SI단위에 의한 변경이 된 것은 [부스터계]와 [압력계]의 2종류입니다.

단위의 환산은 밑의 식과 같습니다.

【환산식】

■각부분의 명칭과 기능----------------------------------------

| 1.메터본체 | 2.보증서 | 3.취급설명서 |
| --- | --- | --- |
| 1개 | 1장 | 1권 |
| 4.에어필터 | 5.하네스 | 6.일렉트로 탭 |
| 1개 | 1개 | 1개 |
| 7.메터 장착 스테이 | 8.스테이 장착 나사 | 9. 타이랩 |
| 파넬 1개, 스테이 1개 | 나사 2개, 워셔 2개 | 5개 |
| 10.Ø4호스 | 11.3웨이 |  |
| 2.0m | 1개 |  |

•파츠리스트

주의 •본제품을 장착하기 전에 꼭 파츠리스트를 확인하여 이상이나 빠진 것이 있는 지를 확인한 후 작업하여 주십시오. 만일 이상이 있을 경우 ㈜ APEX각 영업소로 연락을 주십시오. •분실부품 및 본 취급설명서의 주문은 본제품을 구입하신 업소 및 ㈜ APEX각 영업소로 문의하여 주십시오.

■각부분의 명칭과 기능-------------------------------

►설치설명

•메터 앞면

지침

•메터 뒷면

하네스 접속커플러

Ø4호스 접속닛뿔

■장 착-------------------------------------------

•장착전체도

| Ø4호스 | 노란색(포지션라이트 전원) 검정색(보디어스) |
| --- | --- |
|  | 에어필터 Ø4호스 |

►배 관

[1]흡입공기압력을 측정할 수 있는 장소를 찾습니다.

스로틀벌브후의 써지탱크등, Ø4호스에서 압력이 측정할 수 있는 장소를 찾습니다.

예)써지탱크보다 순정의 압력센서로의 배관 써지탱크보다 플레셔레규레이터로의 배관등 써지탱크에 구멍이 열려있을 경우 거기에서 빼낼 수도 있습니다.

주의 •본제품은 순정메터와 비교하여, 메터의 응답성이 뛰어납니다. 장착하는 장소에 따라 흡기맥동을 느껴 지침이 떨릴 경우가 있습니다만 이상은 아닙니다. 지침이 떨릴 경우, 보다 흡기맥동을 느끼지 못하는 장소에 장착을 하거나, 시판되고 있는 올리피스등을 사용하여 주십시오. •배관하는 장소에 따라서 차량에 지장을 줄 경우가 있습니다. 순정의 압력등에 끼어들어 배관을 할 경우, 엔진제어 등에 지장을 주는지 충분히 검토하여 배관을 하여 주십시오.

■장 착(계속)-----------------------------------------------

[2]메터에 배관.

장착전체도를 참고하여, 아래의 순서대로 배관하여 주십시오.

1.[1]에서 찾은 흡입공기압력을 측정할 수 있는 Ø4호스의 배관을 도중에 절단합니다.

2.절단한 Ø4호스에 스리웨이를 장착합니다.

3.스리웨이의 남은 한쪽에 부속의 Ø4호스를 배관합니다.

4.3에서 배관한 Ø4호스 가운데에 에어필터를 사이에 두고, 실내에 집어 넣습니다.

5.4에서 집어넣은 Ø4호스를 메터본체에 장착합니다.

써지탱크의 구멍등을 이용할 경우, 3웨이는 사용하지 않습니다.

주의 •Ø4호스를 엔진룸에서 실내로 집어 넣을 때나 가동부의 가까운 곳을 통하게 할 때에는 호스의 파손등이 생기지 않도록 하여 주십시오. 정확한 측정이 되지 않을 뿐더러, 엔진의 지장을 줄 수 있습니다.

►배 선

배선작업에는 테스터, 압착뺀찌등이 필요합니다.

포지션라이트전원등의 전원은 오디오의 커플러등으로부터 전원을 출력하는 시판의 전원출력하네스를 이용하면 편리합니다.

•일렉트로 탭 사용방법

| 접속하는 선을 집어 넣습니다. | 분기시키는 선을 깊이 집어 넣습니다. | 플라이어등으로 정확하게 집습니다. |
| --- | --- | --- |

•메터고정방법

|  | 주의 •메터는 운전에 방해가 되지 않도록 장착하여 주십시오. 사고를 일으킬 원인이 됩니다. |
| --- | --- |

■장 착(계속)-----------------------------------------------

[1]포지션라이트전원을 찾습니다.

포지션라이트스위치를 ON으로하여 10V~14V(베터리전압), OFF로하여 0V로 되는 배선을 찾습니다.

주의 •배선을 찾을 때 쇼트하지 않도록 충분히 주의를 하여 주십시오. 화재, 전기장치부분의 파손의 원인이 됩니다.

[2]스몰라이트전원을 찾습니다.

하네스의 황색을 [1]에서 찾은 포지션라이트전원에 일렉트로 탭을 접속합니다.

[3]어스를 접속합니다.

전원하네스의 검은색을 정확하게 어스를 취할 수 있는 곳에 접속합니다.

도장된 부분이나 녹이든 부분은 어스불량이 되기 쉬움으로 도장이나 녹을 제거하여 정확하게 어스하여 주십시오.

[4]메터에 하네스를 접속합니다.

메터 뒤쪽의 커플러에 하네스를 접속시킵니다.

[5]메터를 고정합니다.

주의 •본제품 및 부속품은 잘 고정하여 운전중에 방해가 되지 않은 곳/불안정한 곳에 장착을 삼가해 주십시오. 운전에 지장을 주어 사고의 원인이 될 수 있습니다.

[6]베터리의 (-)단자를 장착합니다.

►장착종료후의 확인

장착이 종료하면 다시한번 아래의 항목을 확인하여 주십시오.

▫포지션라이트전원의 접속은 잘못되지 않았습니까?

▫하네스, 배관이 무리하게 부착되어 있지 않습니까?

▫본제품이 제대로 고정되어 있습니까?

▫베터리의 (-)단자는 제대로 접속되어 있습니까?

포지션라이트를 ON으로하여 아래 항목을 확인하여 주십시오.

▫본제품부터 잡음 및 악취등의 이상이 없습니까?

주의 •메터작동중, 메터본체부터 발진음이 들릴 경우가 있습니다만, 고장은 아닙니다.

■보수교환부품--------------------------------------

본제품에는 , 하기의 보수교환부품이 준비되어 있습니다.

| 품 번 | 상 품 명 | 용 도 |
| --- | --- | --- |
| 403-A038 | 전원하네스(기계식) |  |
| 509-A001 | Ø4에어필터 | 센서로의 오일혼입방지 |

이상/고장시의 대응

경 고 •사용시에 본제품에서 잡음 및 악취등의 이상이 느껴지시면 본제품의 사용을 중지하시고, 구매하신 업소 또는 가까운 폐사의 영업소에 문의하여 주십시오. 그대로 사용하시면 감전또는 화재, 전기장치의 파손의 원인이 됩니다.

주 의 •본제품의 이상/고장시에 직접 고객님께서 수리를 하지 말아주십시오. 잘못된 조치를 행하였을 경우 감전, 화재, 전기장치의 파손의 원인이 됩니다.

•본제품, 가격, 외관등은 예고없이 변경될 수 있습니다.

•본취급설명서는 예고없이 개편될 수 있습니다.

•본제품은 일본내에서 사용을 전제로 설계되었습니다.

This product is designed for domestic use only

본제품의 사양

•작동전원  DC10V ~ DC16V

•동작온도  -20℃ ~ +60℃

보증에 관하여

본제품은 별지보증서기재의 내용을 보정됩니다.

기재사항내용을 잘 확인하여 필요사항을 기입한 뒤 잘 관리하여 주십시오.

개정의 기록

| No. | 발행연월일 | 취급설명서 부품번호 | 기재변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000년 2월15일 | 7207-0150-00 | 초판 |
| 2 | 2000년 9월25일 | 7207-0150-01 | 제2판 오기정정 |

# Text boxes

차내       엔진룸

3웨이(흡입공기압력을 측정할수 있는 장소에 집어 넣습니다.)