RSM  REV / SPEED METER

취급설명서

이번에 폐사제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

본제품을 올바르게 사용하시기 위해서는 취급

설명서를 잘 읽어보십시오. 그리고, 언제든 쉽게 볼 수 있도록 취급설명서는 본제품 가까이에 보관하여 주십시오. 본제품을 다른 손님에게

판매하실때에는 꼭 이 취급설명서와 보관서를

겸하여 판매하시기 바랍니다.

상품명칭 REV / SPEED METER 상품코드 405-A102 적응차종 차종별 배선도기제의 차종 엔진회전수 및 차속, 적산거리표시 배터리 전압표시 용 도 0-100,200,400m가속계측 0-100,200,300Km/h가속계측 임의(0-250Km/h)중간가속계측, 기타

목차

제 1장 사용하시기 전에

안전상의 주의________________________________________________5

본제품의 특징________________________________________________7

부분별명칭과 움직임__________________________________________9

파츠리스트·············································································9

각부의 명칭···········································································10

설명서에 기제된 조작기호의 의미···········································10

일부차종에서 스피드리미트해소에 필요한 옵션파츠_____________11

옵션파츠에 대하여___________________________________________12

제 2장 초기설정

본제품을 사용하시기까지의 절차______________________________14

초기설정항목일람____________________________________________16

TOYOTA차 오토메틱트렌스밋션의 일부

【Cyl】,【SP1】,【ADJ】,【SLC】,【SPO】··16

HONDA차의 일부【Cyl】,【SP1】,【ADJ】,【SLC】···············18

그 이외의 차종  【Cyl】,【SP1】,【SLC】·····························19

그 밖에 초기 설정____________________________________________20

타이어지름보정 【TIRE】·······················································20

차량중량입력   【WGHT】·····················································20

G센서0점조정  【Gsnsr Corr】···············································20

외부출력을 사용______________________________________________21

회전수감응출력 【Rvo】··························································21

차속감응출력   【SpO】··························································21

워닝표시를 사용______________________________________________22

회전수워닝표시【RvW】···························································22

차속워닝표시  【SpW】···························································22

제 3장 조작방법개요

기능·조작방법개요_____________________________________________24

모니터모드로 할 수 있는 것____________________________________26

메져모드로 할 수 있는 것______________________________________27

그 밖의 모드 설정_____________________________________________27

제 4장 모니터모드【Monitor】

1~4항목에서 선택하여 표시한다【1Channel】~【4Channel】_____30

회전수를 가로축으로 측정하여 프롯트표시를 한다【Rev-[Y]】____34

전후좌우가속도의 프롯트표시를 한다【SpW】____________________35

제 5장 측정모드【Measure】

0-100,200,400m가속계측   【0-*00m】________________________38

0-100,200,300km/h가속계측【0-*00k】________________________40

임의차속간의 중간가속계측  【**-**k】_________________________42

스톱워치계측               【STOP-W】_______________________44

파워계측                   【POWER】________________________46

로스파워입력/계측          【LOSS-P】________________________47

제 6장 그 밖의 모드【etc.】

출력설정        【Output set】_________________________________52

그래프스케쥴설정【Grph Scale】_________________________________53

차종별설정      【Car Select】_________________________________54

VFD밝기조정    【VFD Bright】________________________________55

G센서0점조정   【Gsnsr Corr】_________________________________56

전 데이터 초기화【Initialize】___________________________________57

이럴 때에는? ___________________________________________________58

제 1 장 처음에는

안전상의 주의점____________________________________5

본제품의특징_______________________________________7

각부분명칭과 역할__________________________________9

파츠리스트…………………………………………………9

각부분의 명칭…………………………………………… 10

본 설명서에 나오는 조작기호의 뜻……………………10

일부차종에서 스피드리밋터해제에 필요한 옵션파츠____11

옵션 파츠에 대하여_________________________________12

| 표시 | 표시의 의미 |
| --- | --- |
| 경 고 | 이표시를 무시하고 잘못된 취급/작업을 하면, 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 당할 수 있는 상황을 표시합니다. |
| 주 의 | 이표시를 무시하고 잘못된 취급/작업을 하면, 본인 또는 제3자가 경상 또는 중상을 받을 수 있고, 물질적 손해가 발생할 수 있는 상황을 표시합니다. |
| 양해 말씀 | 이표시를 무시하고 잘못된 취급/작업을 하면, 본제품의 본래의 성능을 발휘할 수 없거나, 고장내용 및 기능,사항등의 내용을 표시합니다. |

안전상의 주의점

_____________________________ ■표시의 설명

제품을 안전하게 사용하기 위해서는 “안전상의 주의”를 사용하시기 전에 읽어 주십시오. 읽은 후에는 필요할 때 볼 수 있도록 잘 보관하여 주십시오. 폐사의 “취급설명서”에는 고객님의 위험 및 재산의 손해를 예방하기 위하여 폐사의 상품을 안전하게 사용하는 사항을 기제하고 있습니다. 그 그림 표시(시그널 워드)의 의미는 우측에 기제 되어 있는 것처럼 되어 있습니다. 내용을 잘 이해 하시고 문장을 읽어 주십시오.

경  고

• 본제품은 적응차량/적응상품 이외에는 절대 사용하지 마십시오.

• 본제품에서 소리/냄새등의 이상이 발생할 경우에는 본제품의 사용을 즉시 중지하여 주십시오.

그대로 계속사용하실 경우, 감전이나 화재, 전장부품의 파손의 원인이 됩니다. 구입하신 구매점 또는 가장 가까운 폐사의 여업소로 문의하여 주십시오.

• 본제품 및 부속품을 폐사지정방법이외로 사용하지 마십시오.

그 경우 고객님 및 제3자의 손해 및 손상은 일체 보상하지 않습니다.

• 키 조작중 또는 키 조작직후에 전원의 ON/OFF를 행하지 마십시오.

설정/기록데이터가 상실될 위험이 있습니다.

경  보

• 운전자는 주행중에 본제품을 작동하지 마십시오.

운전작동에 지장을 주며, 사고의 원인이 됩니다.

• 베터리의 마이너스 단자를 때 내고 나서 장착 작업을 행해 주십시오.

쇼트등의 화재, 전장부품의 파손되는 원인이 됩니다.

•카플러를 때 낼 경우, 하네스는 당기지 마시고, 꼭 카플러를 쥐고 때 내어 주십시오.

하네스를 당기면 쇼트등의 화재, 전장부품의 파손등의 원인이 됩니다.

•본제품의 배선은 꼭, 취급설명서에 기재되어 있는데로 행해 주십시오.

•배선을 잘못하시면 화재, 그밖의 사고의 원인이 될 수 있습니다.

•만일, 실제주행의 조정이 필요할 때에는 충분히 다른 교통의 방해가 되지 않도록 교통규정을 지켜서 운전하여 주십시오.

•일반도로에서 스피드리밋터의 해체를 절대하지 마십시오.

스피드리밋터의 해체는 클로즈서킷등에서 사용하여 주십시오.

또, 일반도로에서 법정속도를 지켜, 안전운전을 해 주십시오.

주  의

•본제품의 장착은 꼭 전문업자에게 의뢰해 주십시오.

장착하시는데에는 전문의 지식과 기술이 필요합니다. 전문업자는 본제품이 불안정한 장착이 되지 않도록 해 주십시오.

•본제품의 가공, 분해, 개조등을 하지 말아 주십시오.

사고, 화재, 감전, 전장부품의 파손의 원인이 됩니다.

•본제품을 낙하시키거나 강한 충격을 주지 마십시오.

작동불량을 일으켜, 제품 및 차량파손의 원인이 됩니다.

•무더운 날씨나 여름에 에어컨을 사용하지 않는 차량내에서의 사용은 피해 주십시오.

작동불량을 일으켜, 제품 및 차량파손의 원인이 됩니다.

•온도가 높은 곳이나 물이 직접닿기 쉬운 곳에는 장착하지 말아 주십시오.

감전, 화제, 전장부품파손의 원인이 됩니다. 작동불량을 일으켜, 차량의 파손될 염려가 있습니다.

본제품의 특징

RSM(레브스피드메터)는 차속 회전수표시는 물론, 0~400m나 중간가속등의 타임계측, 그리고 별매로 G센서를 사용하는 것으로 인하여, 전후좌우의 가속도/파워계측도 할 수 있는 다기능 메터입니다.

▪고휘도VFD를 채용한 혁신적인 대화면 모니터

콕핏의 시각적 인펙트를 주는 근미래디자인의 프론트페이스에는 고휘도VFD(Vacuum Fluorescent Display:현광표시관)의 대화면 모니터를 채용.

지금까지의 상품은 3행의 7세그멘트LED에 의한 수치표시에서 한가지 정보만이 표시되었습니다만, 닷매트릭스대화면모니터의 채용으로 여러종류의 수치를 동시에 표시할 수 있게 되었습니다. 표시 바리에이션도 수치표시만이 아닌, 그래프표시, 아나로그표시등의 다채로운 표시로, 드라이버는 한눈에 필요한 정보를 적절히, 정확하게 인식할 수 있습니다.

▪슬림 케이스와 시그널버튼의 채용

기반측계, 케이스측계의 최적화에 의해 세로52mmⅩ가로126mmⅩ두께18mm(Minimun)의 슬림케이스을 실현하였습니다. 스테어링컬럼이나, 대시보드상에서 무리 없이 설치가 가능합니다. 물론 본체이외 별체유닛은 존재하지 않고, 별체 유닛를 놓아 둘 공간을 확보할 필요도 없습니다. 또 센터 풋슈스잇치가 달려있는 싱글버튼을 채용함으로써 버튼간의 거리가 없어 졌고, 빠른조작이 가능해져 쾌적한 조작성을 실현하였습니다.

▪폭넓은 차종의 스피드리밋터해소가 가능

스피드리밋터해소가 곤란한 도요타의 오토매틱차도 폭넓게 대응합니다. 또한 차속신호가 특수한 신형 혼다차의 리밋터해소에도 대응할 수 있습니다.

▪베터리를 때어내도 초기설정이 지워지지않는 베터리레스메모리

EEPROM탑재로 전원을 꺼도, 베터리를 때어내도, 초기화하지 않는한 초기설정이 지워지지 않습니다. 물론 남겨두고 싶은 소중한 계측설정을 5항목까지 남겨 둘 수 있습니다. 이것으로 인하여, 점검등에서 베터리를 때어 내도 초기 설정을 다시 할 필요나 계측설정이 없어지는 문제가 없습니다.

당부말씀… ▪ 본제품의 장착장소나 신호하네스의 장착에 의하여, 라디오, TV등에 소음이 들어갈 경우가 있습니다. 미리 양해 말씀을 드립니다. ▪ 본제품은 전기가 통해 있는 동안에 열이 발생합니다만, 이상이 있는 것은 아닙니다.

▪다양한 계측/ 표시기능과 역대기록

엔진회전수, 차속, 적산거리, 베터리전압이 실시간으로 수치, 아날로그, 그래프로 표시됩니다. 수치표시, 메터표시에는 피크치도 표시되고, 또 그래프 표시에서는 리플레이기능도 내장하였습니다. 그리고, 0-100m/200m/400m계측기능에서는 타임과 도달시속도표시, 0-100km/h 200km/h 300km/h계측기능에서는 타임과 도달이동거리가 표시됩니다. 거기에다 중간가속기능에서는 사용자가 임의로 설치한 측정개시속도부터 측정종료속도까지의 타임도 계측할 수 있습니다. 과거의 계측 5항목은 초기화하지않는 한 전원을 꺼도 기록이 되어 있어, 기록을 갱신하면 자동적으로 지워집니다.

(스톱웟치계측치는 전원을 끄면 제거 됩니다.)

▪엔진회전수, 차속에 대응하여 외부릴레이를 ON/OFF 할 수 있는 감응출력기능

설정회전수, 설정차속이상에서 ON이 되는 외부출력스위치에 탑재하고 있습니다. 예를 들어 시판되고 있는 릴레이를 사용하고 임의의 차속이상에서 ON으로 되는 차속감응형레이더탐지기나, 임의의 엔진회전수로 별도장착하는 시프트포인트인지케이터램프를 점등할 수도 있습니다.또 부스트콘트롤러등의 스크럼블스위치에 접속하여, 어느 회전수이상에서 스크럼블스위치를 ON으로 하는 것도 가능하고, 아이디어에 따라 그 사용하는 방법은 여러가지입니다.

▪별매하고 있는 G센서의 장착으로 인하여,전후좌우의 가속도의 설정이 가능

별매의 G센서를 장착하는 것으로 인하여, 표시항목에 전후좌우가속도, 좌우가속도가 추가됩니다. 또 전후좌우가속도를 직감적으로 파악할 수 있는 4상현표시도 가능합니다. 당연히 리플레이기능도 탑재하고 있습니다. 이것을 사용하면 서킷주행등의 가속도의 변화를 주행후에 확인하는 것도 가능합니다.

▪별매하고 있는 G센서의 장착으로 인하여, 정확한 파워계측이 가능

여러분에게 호평이었던 파워메터가, RSM에는 파워계측기능으로 부활하였습니다. 차량의 총중량설정과 실주에서의 주행저항(로스마력:실주에서의 주행저항을 계산하지 않는 제품을 능가하는 정확한 엔진파워의 계측이 실현되었습니다. 이것으로 인하여 튜닝후의 파워업이 두르러지게 보입니다.

▪별매하고 있는 G센서의 장착으로 인하여, 0-400m가속의 휠스핀을 보정

휠스핀에 의해 거리오차를 보정하고, 정확한 측정을 가능하게 합니다.

경고-일반도로에서스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 클로우즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또, 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

각부명칭과 기능

▪본제품을 장착하기 전에, 필히 파츠리스트를 확인하여 다른파츠나 없는 파츠가 있는지를 확인하고 작업하여 주십시오. 만일 파츠리스트와 다를 경우에는 구입하신 판매점, 또는 폐사 각영업부에 연락을 주십시오.

(폐사 각영업부의 연락처는 뒤표지에 기재 되어 있습니다.)

| 1.본체 | 2.취급설명서(조작편) | 3.차종별배선도 | 4.조작천이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1대 | 1권 | 1권 | 1장 |
| 5.보증서 | 6.신호하네스 | 7.숫단자 | 8.숫슬리브 |
| 1장 | 1개 | 4개 | 4개 |
| 9.암단자 | 10.암슬리브 | 11.스프라이스 |  |
| 4개 | 4개 | 4개 |  |

▪ 각부의 명칭

VFD표시부        광센서(CDS센서)

4방향스위치

(센서풋슈장착)

별도G센서 접속코넥터

▪본서에 나오는 조작기호의 의미

4방향스위치를 위로 누른다.   4방향스위치를 밑으로 누른다.

4방향스위치를 좌로 누른다.  4방향스위치를 오른쪽으로 누른다.

센서풋슈스위치를 누른다.

▪팝업메뉴에 대하여

센터풋슈스위치를 누름으로서, 표시되어 있는 화면에 의해,아래와 같은 팝업메뉴가 표시 됩니다. 선택개소가 반전되어 표시됨으로 4방향스위치로 선택을 해서, 센터풋슈하여 결정합니다.

예)       Nx             센터풋슈스위치를 눌르고, 팝업메뉴에서 【Nx】를 선택합니다.

알파벳의 의미는 이하와 같습니다.

Tp【TOP】………………메인메뉴로 돌아간다.

Nx【NEXT】……………다음으로 간다.

Pr【PREVIOUS】………전으로 돌아간다.

Cn【CANCEL】…………팝업메뉴를 취소한다.

Rc【RECORD】…………기록을 표시한다.

일부차종에서 스피드리밋터해제에 필요한 옵션파츠

일부차종(밑의 표를 참조)에서, 스피드리밋터를 해소할 경우, 옵션파츠가 필요합니다.

밑의 표에서 년식에 ※표시는 2001년1월까지의 움직임을확인하고 있습니다.

▪리밋터해제옵션파츠1(상품코드 430-A003)

| 차명 | 차량형식 | 엔진형식 | 년식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아리스트 | JZS160 | 2JZ-GE | 97.8~00.6 |  |

▪리밋터해제옵션파츠2(상품코드 430-A004)

| 차명 | 차량형식 | 엔진형식 | 년식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세르시오 | UCF2# | 1UZ-FE | 94.10~97.6 |  |
| 크라운 | JZS143 | 2JZ-GE | 91.10~95.7 |  |
| 크라운마제스터 | UZS15# | 1UZ-FE | 95.8~97.6 | 2WD |
| 소아라 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 96.8~※ | A / T |
| 마크2/크레스터 체이서 | JZX100 | 1JZ-GTE | 96.9~00.9 | A / T |
|  | JZX90 | 1JZ-GTE | 94.9~96.8 | A / T |
| 세리카 | ZZT231 | 2ZZ-GE | 99.9~※ | A / T |

▪리밋터해제옵션파츠3(상품코드 430-A005)

| 차종 | 차량형식 | 엔진형식 | 년식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아리스트 | JZS161 | 2JZ-GTE | 97.8~00.6 |  |
| 크라운아스리트 | JZS171 | 1JZ-GTE | 99.9~※ |  |
| 크라운에스테트 | JZS17# | 1JZ-GTE | 99.9~※ |  |

▪리밋터해제옵션파츠4(상품코드 430-A007)

| 차명 | 차량형식 | 엔진코드 | 년식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아리스트 | JZS147 | 2JZ-GTE 2JZ-GE | 91.10~97.7 | TRC장착용 |

주의 ▪스피드리밋터해제옵션은, 본제품의 차속감응출력기능과 병용하여사용하고 있습니다. 스피드리밋터의 해제에 옵션파츠가 필요한 차량은, 차속감응출력기능을 스피드리밋터해제이외에 용도로는 사용할 수 없습니다.

옵션파츠에 대하여

▪별매G센서에 의해, 고정도의 파워계측을 실현

별매G센서를 장착함으로써, 전후좌우G의 계측은

물론, 고정도의 파워계측을 실행할 수 있습니다.

게다가 0~400m가속계측등으로 휠스핀을 할

경우, 차속신호에 의한 거리계측에서는 실제의

거리보다도 짧게 계측해 버려, 계측타임에

마이너스 오차가 방생합니다만, 본제품에서는

그것이 보정되고 정확한거리에서 고정도의 계측을 실행하는 것이 가능합니다.

G-SENSOR

상품코드

430-A013

▪장착에 편리한, 별매범용스테이

최근의 차는 대쉬보드등에 곡면이 많아,

전자파츠의 장착에 어려움이 많습니다. 그런

장착장소에 어려움이 따르는 전자파츠도

이 스테이를 사용함으로써, 깔끔하고 확실하게

고정할 수 있습니다. 받침대는 곡면에도 장착할 수 있도록 설계. 장착각도도 구애받지 않습니다.

범용장착스테이

상품코드

430-A006

경고 ▪일반도로에서 스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 크로즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

제 2 장 초기설정

본제품을 사용하기까지의 순서__________________________14

초기설정항목 일람___________________________________16

토요타차 오토매틱트랜스밋션의 일부

【Cyl】【SP1】【ADJ】【SLC】【SpO】………………16

혼다차의 일부【Cyl】【SP1】【ADJ】【SLC】………18

그 밖의 차종【Cly】【SP1】【SLC】…………………19

그 밖의 초기설정______________________________________20

타이어지름 보정【TIRE】………………………………20

차량중량입력【WGHT】………………………………………10

G센서0점조정【Gsnsr Corr】………………………………10

외부출력을 사용______________________________________21

회전수감응출력【RvO】………………………………………21

차속감응출력【SpO】…………………………………………21

워닝표시를 사용_______________________________________22

회전수워닝표시【RvW】………………………………………22

차속워닝표시【SpW】…………………………………………22

본제품을 사용하기까지의 순서

1. 본제품의 장착을 행합니다. 별책인 “차종별 배선도”에 장착방법이 상세하게 기재되어 있습니다. 별책인”차종별 배선도”를 참조하여 장착을 정확하게 하여 주십시오. ▪고객님의 차량이 본제품에 적합한지를 확인합니다. ▪일부차종에서 스피드리밋터의 해제를 행할 경우, 옵션파츠가 필요할 수 있습니다. 해당차량에서 스피드리밋터해소를 행할 경우, 본제품 이외에 옵션파츠도 동시에 장착하여 주십시오. ■스피드 리밋터 해소하는데 옵션파츠가 필요한 차량. 차명 차량형식 엔진형식 년식 비고 아리스트 JZS161 2JZ-GTE 97.8~00.6 JZS160 2JZ-GE JZS147 2JZ-GTE 2JZ-GE 91.10~97.7 TRC부착 세르시오 UCF2# 1UZ-FE 94.10~97.6 크라운 JZS143 2JZ-GE 91.10~95.7 크라운마제스터 UZS15# 1UZ-FE 95.8~97.6 2WD 크라운어스리트 JZS171 1JZ-GTE 99.9~※ 크라운에스테드 JZS17# 1JZ-GTE 99.9~※ 소아라 JZZ30 1JZ-GTE 96.8~※ A/T 마크2/ 크레스터체이서 JZX100 1JZ-GTE 96.9~00.9 A/T JZX90 1JZ-GTE 94.9~96.8 A/T 세리카 ZZT231 2ZZ-GE 99.9~※ A/T 상기표의 년식에 ※기호는 2001년1월까지 작동확인을 하고 있습니다.

주의 ▪스피드리밋터해제옵션파츠는 본제품의 차속감응출력기능과 병용하여 사용합니다. 스피드리밋터의 해제할 때 옵션파츠가 필요한 차량은 차속감응출력기능을 스피드리밋터해제이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

2. 초기설정을 행합니다. 본제품을 사용하기 위해서는 몇가지의 초기설정이 필요로 됩니다. 필요한 초기설정 초기설정항목 일람 토요타차 오토매틱트랜스밋션의 일부…………………………..P16 혼다차의 일부………………………………………………………P18 그 밖의 차종………………………………………………………..P19 경우에 따라 필요한 설정 타이어지름을 변경했을 경우 타이어 지름 보정.………………………………………………….P20 외부출력을 사용 회전수감응출력……………………………………………………..P21 차속감응출력(별매스피드리밋트해제옵션파츠장착시 필수)….P21 워닝표시를 사용 회전수워닝표시……………………………………………………..P22 차속워닝표시………………………………………………………..P22 별매G센서를 창착할 경우 G센서0점조정(별매G센서장착시 필수)………………………….P20 파워설정을 행할 경우… 로스파워입력………………………………………………………..P47 차량중량입력(파워계측, 로스파워계측을 행할 경우 필수)…..P20

경고 ▪일반도로에서 스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 크로즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

초기설정항목 일람

토요타차 오토매틱트랜스밋션의 일부

밑에 표기되어 있는 일람표상에 해당되는 토요타차 오토매틱트랜스밋션에서는 오른쪽 페이지의 초기설정을 합니다. 그 이외의 토요타차 오토매틱트랜스밋션은 P19의 초기설정을 해 주십시오.

▪토요타차 오토매틱트랜스밋션의 일부

| 차명 | 차량형식 | E/G형식 | 년식 | ADJ | SpO | OPT | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세르시오 | UCF2# | 1UZ-FE | 94.10~’97.6 | 108 | 174 | 430-A004 |  |
|  | UCF1# |  | ’92.9~’94.9 | 108 | - | - |  |
| 크라운 | JZS155 | 2JZ-GE | ’95.8~’97.6 | 34 | - | - |  |
|  | JZS15# | 1JZ-GE | ’96.9~’99.8 | 30 | - | - | 2WD |
|  | JZS143 | 2JZ-GE | ’91.10~’95.7 | - | 174 | 430-A004 |  |
| 크라운마제스터 | UZS15# | 1UZ-FE | ’95.8~’97.6 | 106 | 174 | 430-A004 | 2WD |
|  | UZS141 |  | ’91.10~’95.7 | 106 | - | - |  |
| 크라운어스리트 | JZS171 | 1JZ-GTE | ’99.9~※ | 36 | 210 | 430-A005 |  |
| 크라운에즈테드 | JZS17# | 1JZ-GTE | ’99.9~※ | 36 | 210 | 430-A005 |  |
| 아리스트 | JZS161 | 2JZ-GTE | ’97.8~’00.6 | 34 | 190 | 430-A005 |  |
|  | JZS160 | 2JZ-GE |  | 34 | 172 | 430-A003 |  |
|  | JZS147 | 2JZ-GTE | ’91.10~’97.7 | - | 150 | 430-A007 |  |
|  |  | 2JZ-GE | ’91.10~’97.7 | - | 150 | 430-A007 |  |
| 소아라 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 96.8~※ | 34 | 204 | 430-A004 | A/T |
|  | UZZ31 | 1UZ-FE | ’91.5~’93.12 | 108 | - | - |  |
| 마크2 크레스터체이서 | JZX100 | 1JZ-GTE | ’96.9~’00.9 | 34 | 197 | 430-A004 | A/T |
|  |  | 1JZ-GTE |  | 33 | - | - | 2WD |
|  | JZX90 | 1JZ-GTE | ’94.9~’96.8 | - | 186 | 430A004 | A/T |
| 세리카 | ZZT231 | 2ZZ-GE | ’99.9~※ | - | 174 | 430-A004 | A/T |
| 주의 ▪스피드리밋터해제옵션파츠는 본제품의 차속감응출력기능과 병용하여 사용합니다. 스피드리밋터의 해제할 때 옵션파츠가 필요한 차량은 차속감응출력기능을 스피드리밋터해제이외의 용도에는 사용할 수 없습니다. |

다음 페이지에서 계속

1. 기통수설정 P54【etc.】→【Car Select】Cyl 토요타차의 V8엔진차 4 그 밖의 차 기통수 점화방식에 의해, 회전수가1/2, 1/3의 표시되어 있을 경우가 있습니다. 그 경우는 기통수설정을 1/2, 1/3로 하여, 실제의 회전 수와 일치하도록 설정하여 주십시오. 2. 차속신호의 펄스설정 P54【etc.】→【Car Select】SP1 (왼쪽표에서 해당하는 알테자 이외) 4P (왼쪽표에서 해당하는 알테자) 40P 3. 차속신호의 펄스어져스트설정 P54【etc.】→【Car Select】ADJ 왼쪽표[ADJ]를 참조 4. 스피드리밋터 해제설정 P52【etc.】→【Output set】SLC (스피드리밋터의 해제할 경우) 170km/h (스피드리밋터의 해제하지 않을 경우) OFF 5. 차속감응외부출력 P52【etc.】→【Output set】SpO 스피드리밋터해제에 옵션파츠가 필요한 차종에 한하여, 설정이 필요(왼쪽표OPT란 참고) (스피드리밋터를 해제할 경우) 왼쪽표[SpO]를 참조 (스피드리밋터를 해제하지 않을 경우) OFF 스피드리밋터해제를 행하지 않을 경우는 별매로 판매되고 있는 옵션파츠의 장착 및 차속감응외부출력의 설정을 할 필요가 없습니다.

경고 ▪일반도로에서 스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 크로즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

앞페이지부터 계속

혼다차의 일부        ▪혼다차의 일부

| 차 종 | 차량형식 | E/G 형식 | 년 식 | Adj 설정 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2000 | AP1 | F20C | 99.4~※ | 106 |  |
| 토르네오 | CF3 | F18B | 97.9~※ | 91 | A/T |
|  | CF4 | F20B |  | 80 | A/T |
| 아코드 | CF3 | F18B | 97.9~※ | 91 | A/T |
|  | CF4 | F20B |  | 80 | A/T |
| 아코드웨곤 | CF6 | F20B | 97.10~※ | 93 |  |
|  | CF7 |  |  | 96 |  |
| 오디세이 | RA6 | F23A | 98.10~※ | 89 |  |
|  | RA7 |  |  | 86 |  |
|  | RA3 |  | 97.8~ 99.11 | 87 |  |
|  | RA4 |  |  | 87 |  |

오른쪽 일람표에 해당하는 혼다차에서는 이하의 초기설정을

행합니다. 이 이외의 혼다차는 P19의 초기설정을 행의설정을 해주십시오.

1. 기통수설정 P54【etc.】→【Car Select】Cyl 기통수 2. 차속신호의 펄스설정 P54【etc.】→【Car Select】SP1 160P에 설정 3. 차속신호의 펄스어져스트설정 P54【etc.】→【Car Select】ADJ 상기표 참조 4. 스피드리밋터 해제설정 P52【etc.】→【Output set】SLC (스피드리밋터를 해제할 경우) 170km/h (스피드리밋터를 해제하지 않을 경우) OFF

경고 ▪일반도로에서 스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 크로즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

초기설정항목 일람

그 밖의 차종

토요타 오토매틱트랜스밋션차의 일부, 혼다차의 일부를 제외하고는 이하의 최기설정을 행합니다.

1. 기통수설정 P54【etc.】→【Car Select】Cyl 로터리엔진차 로터리수 X 2 토요타의 V8엔진차 4 그 밖의 차 기통수 토요타차의 일부는 점화방식에 의해, 회전수가 1/2, 1/3로 표시될 경우가 있습니다. 그 경우는, 기통수 설정을 1/2, 1/3으로하여, 실제의 회전수와 일치하도록 설정하여 주십시오. 2. 차속신호의 펄스설정 P54【etc.】→【Car Select】SP1 Y32세드릭/그로리아 16P Y32시이마 16P Y34세드릭/그로리아(VQ30VET) 8P 상기이외의 일본차 2P 그 밖의 국산차 4P 3. 스피드리밋터 해제설정 P52【etc.】→【Output set】SLC (스피드리밋터를 해제할 경우) 보통차량 170km/h 경차량 130km/h (스피드리밋터를 해제하지 않을 경우) OFF

경고 ▪일반도로에서 스피드리밋터의 해제를 절대하지 마십시오. 스피드리밋터의 해제는 크로즈드서킷등의 도로교통법적용범위외의 장소에서 사용하여 주십시오. 또 일반도로에서 법정속도를 지키고, 안전운전에 노력해 주십시오.

그 밖의 초기설정

표준장착의 타이어를 변경하여, 타이어 지름이 바뀌었을 때 타이어 지름 보정 P54【etc.】→【Car Select】TIRE

계산식 후착타이어직경 보정치 = X 100 순정타이어직경 타이어 직경은 타이어메이커에서 나온 카탈로그를 참고하거나 또는 실제로 측정하여 주십시오.

예) 스카이라인 GT-R(BNR32)의 경우

순정타이어 225/50  R16  직경 632mm

후착타이어 245/45  R17  직경 652mm

652mm

보정치 =           X 100 ≒ 103      보정치는 103(%)를 입력합니다.

632mm

별매G센서를 장착하여, 파워계측 / 로스파워계측을 행할 때. 차량중량입력 P54【etc.】→【Car Select】WGHT

계산식 차량중량= 차검정기제의 차량중량 +드라이버의 중량+적제물의 중량+(20~30) 밑에 기입되어 있는 20~30Kg은 통상표준장비이외의 액세서리가 장비되어 있는 것을 감안한 수치입니다. 예비타이어나 공구등을 적재했을 경우는, 그 중량을 고려하여야 합니다.

예) 차검정의 차중이 1600Kg, 드라이버의 체중이60Kg, 개

솔린70L, 그 밖의

짐은 일체 실지않고, 표준장비인 경우

1600+ 60 + 70 + (20~30) ≒ 1750Kg

중량에 1750(Kg)을 입력합니다.

별매G센서를 장착시 G센서0점조정 P56【etc.】→【Gsnsr Corr】

G센서장착고정시, 장착장소이동시에는, 필히 G센서의 0점조정을 행하십시오.

외부출력을 사용

임의회전수이상에서 외부출력을 ON으로 합니다. 회전수감응출력 P54【etc.】→【Car Select】WGHT

회전수감응출력은 임의의 엔진회전수이상에서 오픈코렉터의 트렌지스터를 ON으로 합니다. 【초기치】3000rpm(허용전압 12V, 허용전류 200mA)

주의) 레브스피드메터의 회전수감응출력은 전원공급을 하지 않습니다. 릴레이를 구동할 때에는 별도로 전원을 공급할 필요가 있습니다. 회전수감응출력이 ON으로 되면 회전수감응출력선(백)이 어스와 통하게 됩니다.

예) 회전수감응출력의 설정을 7500rpm로 설치하면,

7500rpm이상이 되었다는 램프가 점멸합니다.

임의회전수이상에서 외부출력을 ON으로 합니다. 차속감응출력 P52【etc.】→【Output set】SpO

차속감응출력은 임의의 차속이상에서 오픈코렉터의 트렌지스터를 ON으로 합니다. 【초기치】60km/h(허용전압 12V, 허용전류 200mA)

주의) 레브스피드메터의 회전수감응출력은 전원공급을 하지 않습니다. 릴레이를 구동할 때에는 별도로 전원을 공급할 필요가 있습니다. 회전수감응출력이 ON으로 되면 회전수감응출력선(회색)이 어스와 통하게 됩니다.

별매스피드리밋터해제옵션파츠 장착시, 스피드리밋터해제를 할 경우는 설정이 필요하게 되겠습니다. 그리고, 별매스피드리밋터해제옵션파츠 장착시에는 차속감응출력은 스피드리밋터해제이외의 용도에서는 사용할 수 없습니다.

예) 차속감응출력의 설정을 30km/h로 설치하면30km/h이상이 되었을시 레이더탐지기가 작동합니다.

워닝표시의 사용

임의회전수이상에서 모니터모드시의 수치가 점멸합니다. 회전수 워닝표시 P52【etc.】→【Output set】RvW

점멸표시

임의의 엔진회전수상에서, 모니터모드에 수치표시할 때 및 1채널로 아날로그+수치표시할 때는, 수치가 점멸하고, 드라이버에게 경고를 표시합니다. 【초기치】5000rpm

임의회전수이상에서 모니터모드시의 수치가 점멸합니다. 회전수 워닝표시 P52【etc.】→【Output set】RvW

점멸표시

임의의 엔진회전수상에서, 모니터모드에 수치표시할 때 및 1채널로 아날로그+수치표시할 때는, 수치가 점멸하고, 드라이버에게 경고를 표시합니다. 【초기치】5000rpm

제 3 장 조작방법개요

기능/조작방법개요_____________________________________14

모니터모드에서 할 수 있는 것_________________________16

메져모드에서 할 수 있는 것___________________________20

그 밖의 모드에서 설정________________________________21

기능 / 조작방법개요

모니터모드 센서부터 얻을 수 있는 데이터표시 엔진회전수, 차 속, 베터리전압, 적산거리, 별매 G센서를 장착하 는 것으로 인하 여, 전후좌우의 가속도가 표시 됩니다.

| 메인메뉴 RSM은 크게 3개의 메뉴부터 성립이 되어 있습니다. |  | 메져모드 측정을 할 때의 모드 0-100,200,400m가속계측, 0-100, 200,300km/h가속계측,임의차속간의 중간가속계측,스톱웟치,파워계측, 로스파워계측을 측정합니다. |
| --- | --- | --- |

그 밖의 모드 본체의 초기설정등을 할 때의 모드 차량의 사양에 대응하여 초기설정이나 외부출력등의 설정,초기화등을 행합니다.

▪【1Channel ~ 4Channel】표시항목 Rev……………………………엔진회전수 Spd……………………………차속 Trp……………………………적산거리 F/R……………………………전후가속도 R/L……………………………좌우가속도 Bat……………………………베터리전압 ▪ Rev-【Y】표시항목 엔진회전수를 가로축에서 재어, 프롯표시를 합니다. Speed ………………………차속 Gs F/R………………………전후가속도 Gs R/L………………………좌우가속도 ▪ G-FR/RL표시 가속도의 표시를 합니다. 표시부의 중심에 원점을 놓고, 전후가속도를 세로축으로, 좌우가속도를 가로축으로 재어 프롯표시를 합니다.

▪ 측정항목 0-*00m………………0-100,200,400m가속계측 0-*00k………………0-100,200,300km/h가속계측 **-**k……………….임의차속간의 중간가속계측 STOP-W…………….스톱워치(램프/스프리트) POWER………………파워계측 Loss-P……………….로스파워계측

▪설정항목 Output set………………회전수/차속감응출력설정 회전수/차속워닝표시설정, 스피드리밋터해제설정 Grph Scale………………그래프스케일설정 Car Select………………기동수설정, 차속펄스설정, 차속펄스어져스트설정, 타이어지름보정, 차량중량설정 VFD Bright………………VFD밝기조정 Gsnsr Corr………………G센서0점조정 Initialize………………….전데이터초기화

메인메뉴【Monitor】

모니터모드에서 할 수 있는 것

【1~4항목부터 선택해서 표시합니다.】 P30【Monitor】→【1Channel】~【4Channel】

[항목내용]

- Rev……………………………………………….엔진회전수

- Spd……………………………………………….차속

- Trp……………………………………………….적산거리

- F/R….…………………….전후가속도(별매G센서장착시에 한하여 표시)

- R/L………………………..좌우가속도(별매G센서장착시에 한하여 표시)

- Bat……………………………………………….베터리전압

[표시방법]

수치표시, 아나로그표시, 리얼타임표시, 피크홀드표시, 포즈

그래프표시………………..리얼타임표시, 리플레이표시, 포즈

【엔진회전수를 가로축으로 재어프롯표시를 합니다.】 P34【Monitor】→【Rev-[Y]】

[세로축내용] 전3항목부터, 1항목을 선택하여 표시.

- Speed…………………………………………..차속

- Gs F/R……………………전후가속도(별매G센서장착시에 한하여 표시)

- Gs R/L……………………좌우가속도(별매G센서장착시에 한하여 표시)

[표시방법]

1포인트표시, 10포인트표시, 궤적표시

…………………리얼타임표시, 리플레이표시, 포즈

【전후좌우가속도의 프롯표시를 합니다.】 P35【Monitor】→【G-FR/RL】 (별매G센서장착시에 한하여 표시)

[표시방법]

1포인트표시, 10포인트표시, 궤적표시

…………………리얼타임표시, 리플레이표시, 포즈

메인메뉴【Measure】

모니터모드에서 할 수 있는 것

1. 0-*00m…………………………………………………………………P38 0-100,200,400m 가속계측 2. 0-*00k………………………………………………………………….P40 0-100,200,300km/h가속계측 3. **-**k..………………………………………………………………….P42 임의차속부터 임의차속까지의 중간가속 4. STOP-W………………………………………………………………..P44 스톱워치(라스트 스프릿) 5. POWER………………………………………………………………….P46 파워계측 6. LOSS-P…………………………………………………………………P47 로스파워 측정

메인메뉴【etc.】

그 밖의 모드에서 설정

Output set……………………………………………………………….P52 회전수/차속감응출력 회전수/차속워닝설정, 스피드리밋터해제설정 Grph Scale……………………………………………………………….P53 그래프스케일 설정 Car Select………………………………………………………………..P54 기통수설정, 차속펄스설정, 차속펄스주기설정, 타이어보정계수, 차량중량설정 VFD Bright……………………………………………………………….P55 VFD휘도조정 Gsnsr Corr……………………………………………………………….P56 G센서0점조정 Initialize…………………………………………………………………..P57 전데이터 초기화

제 4 장 모니터 모드

1~4항목부터 선택하여 표시_____________________________30

회전수를 가로축으로 재어 프롯트표시____________________34

전후좌우가속도의 프롯트표시____________________________35

【monitor】→【1Channel】~【4Channel】

1~4항목부터 선택하여 표시

하기의 전6항목의 데이터에서 1~4Channel의 어느 한가지로 선택하여 표시합니다. 표지방법은 수치표시, 아날로그표시, 그래프표시를 할 수 있습니다. 각각 일시정지도 할 수 있습니다. 그리고, 수치표시, 아날로그표시에는 피크홀드, 그래프표시에서는 리플레이를 할 수 있도록 되어 있습니다.

【주의】리플레이기능은 최후의 메모리한 표시를 기억합니다. 그러므로 표시항목등을 변경하여도, 표시항목에 관계없이 최후 메모리를 리플레이합니다.

▪표시항목 내용

1. Rev……엔진회전수 2. Spd……차속 3.Trp……적산거리 4. F/R……전후가속도 5. R/L……좌우가속도 6. Bat……베터리전압

▪수치표시예 【기능】포즈, 피크홀드 1Channel표시 2Channel표시 3Channel표시 4Channel표시 ▪아날로그표시예 ▪아날로그표시예 【기능】포즈, 피크홀드 【기능】포즈, 리플레이 1Channel표시 2Channel표시 1Channel표시

이전

또는

1.메인메뉴에서                  2.모니터메뉴에서

【Monitor】를 선택합니다.      【1~4Channel】를 선택합니다.

1항목데이터표시

2항목데이터표시

3항목데이터표시

메인메뉴                                   모니터메뉴            4항목데이터표시

선택     결정                                 선택          결정

|  |  | 또 는 |  |  |  |  | 또는 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

다음페이지에 계속

3.항목선택메뉴에서 표시하는 데이터를 선택합니다.      이 전

|  | 또 는 |  |
| --- | --- | --- |

▪【1Channel】를 선택한 경우

선택 표시 또는

표시항목선택

(1)표시항목을 선택

표시항목선택모드에서, 스위치를 상/하로 조작하여 표시항목을 선택합니다. 선택항목은 반전되어 표시되고 있습니다.

(2)표시

스위치를 좌,아니면 센터풋슈하여                                                     팝업메뉴에서 【Nx】를 선택하면 표시가 됩니다.

▪【2~4Channel】를 선택한 경우

표시채널선택 선택 표시항목선택 선택 표시 또는

위의 표시화면예는【2Channel】 선택시의 것입니다.

(1)표시채널을 선택

표시채널선택모드에서 스위치를 상/하로 조작하여 표시채널을 선택합니다. 선택채널의 숫자가 반전되어 표시됩니다.

(2)표시항목을 선택

표시채널를 선택하여, 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 표시항목선택모드로 됩니다.

채널수치와 표시항목이 반전됩니다. 그 상태에서 스위치를 상/하로 조작하면표시항목이 선택됩니다.

(3)다른 채널의 표시항목을 선택

표시항목선택모드에서 스위치를 왼쪽으로 조작하면 표시채널선택모드로 돌아옵니다. 전체의 표시항목을 설정할 때까지 (1), (2)를 반복합니다.

(4)표시

표시항목선택모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하던가, 표시채널선택

모드에서 센터풋슈하여 팝업메뉴에                                 【Nx】를 선택하면, 표시가 됩니다.

이전

앞페이지에서 계속

4.항목선택메뉴에서, 선택한항목을 표시

수치표시

센터풋슈하여, 팝업메뉴에서

【Nx】를 누르면 (수치표시)→

(그래프표시)→(아날로그표시)→

(수치표시)…로 전환합니다.

| 아닐로그표시 |  | 그래프 표시 |
| --- | --- | --- |

●수치표시, 아날로그표시시의 기능 메터표시는 최대2항목까지 표시합니다.【3Channel】이상을 선택한 경우에는 선택NO.1과 2가 표시됩니다.

| 포 즈 피 크 ▪통상표시 | ▪포즈 항목이 반전되어 표시됩니다. 해 제 |
| --- | --- |
| ▪피크표시 피크치 해제 리셋설정 ※그림은【1Channel】선택시의 예 | ▪피크치 리셋설정 설정 리셋할항목을 선택하여 결정합니다. 선택 리셋 메뉴내용 엔진회전수 차속 적산거리 전후가속도 좌우가속도 베터리전압 전항목 리셋하지않고이전 또는 |

다음페이지에 계속

●그래프표시시의 기능

| ▪통상표시 | 리플레이 개시 (우측 스크롤) | ▪리플레이 기능 재개/일시정지 우측스크롤 |
| --- | --- | --- |
| 메모리 개시 | 포 즈 | 해 제 좌측스크롤 우측스크롤 |
| 메모리정지 | ▪메모리 기능 남어지 시간 메모리시간은 이하와 같이 되어 있습니다. 【1Channel】……60초 【2Channel】……30초【3Channel】……20초【4Channel】……15초 | 좌측스크롤 | 재개/일시정지 |
|  |  | ▪포즈 해 재 |  |

▪수치표시가 점멸?! 회전수워닝출력, 차속워닝출력이 설정되어 있지 않습니까? Rev[엔진회전수]나 Spd[차속]이 수치표시되어 있을 때, 설정속도, 회전수이상부터 점멸표시됩니다.(P52) ▪아날로그표시가 움직이지 않는다?! 포즈가 되어 있지 않습니까? 포즈가 걸려있으면 아날로그 표시는 움직이지 않습니다. 스위치를 아래로 조작하여, 포즈를 해제하여 주십시오.

【주의】적산거리는 최대 3000Km까지표시합니다.3000Km를 넘으면 0Km로 돌아가,【1~4Channel】【Rev-[Y]】【G-FR/RL】의 메모리는 없어집니다.

주행중, 또는 정차직후에 전원을 끄면 트립이 남지 않을 가능성이 있습니다.

【monitor】→【Rev.-[Y]】

회전수를 가로축으로 재어 프롯표시를 합니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.모니터메뉴에서

【monitor】를 선택합니다.        【Rev.-[Y]】를 선택합니다.

|  | 선 택 | 결 정 또 는 |
| --- | --- | --- |
|  | 선 택 | 결 정 또 는 |

이전 또는

이 전

3.항목선택메뉴에서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.항목선택메뉴에서,

표시되는 데이터를                                                         선택한 항목이

선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       표시됩니다.

| ▪메모리기능 남은 시간 메모리시간…60초 메모리개시 메모리정지 【1~4Channel】 【G-FR/RL】의 메모리는 없어집니다 |  | ▪리플레이기능 리플레이 시간 리플레이개시 리플레이 종료 포 즈 메모리를 전부 리플레이하면 자동적으로 리플레이는 종료합니다. |
| --- | --- | --- |
| 선 택 결 정 |
| 또 는 |

센터풋슈하여, 팝업메뉴에서【Nx】를                                    눌러주면 (1포인트표시)→(10포인트표시)→(궤적표시) →(1포인트)……로 바꿔집니다.

1포인트표시 10포인트표시 궤적클리어 궤적표시

【monitor】→【G-FR/RL】

전후좌우가속도의 프롯표시를 합니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.모니터메뉴에서

【monitor】를 선택합니다.        【 G-FR/RL 】를 선택합니다.

|  | 선 택 | 결 정 또 는 |
| --- | --- | --- |
|  | 선 택 | 결 정 또 는 |

이 전

3.표시됩니다.

센터풋슈하여, 팝업메뉴에서【Nx】를 눌러주면 (1포인트표시)→(10포인트표시)→(궤적표시) →(1포인트)……로 바꿔집니다.

1포인트표시 10포인트표시 궤적클리어 궤적표시

▪프롯의 방향

별매인 G센서옵션을 장착하면 전후좌우의 가속도의 프롯표시를 할 수가 있습니다. 중심이 0G를 가르켜, 프롯이 위로 향하면 가속, 밑으로 향하면 감속, 좌로 향하면 좌회전,

우로 향하면 우회전이 표

| ▪메모리기능 남은 시간 메모리시간…60초 메모리개시 메모리정지 【1~4Channel】 【Rev.-[Y]】의 메모리는 없어집니다 |  | ▪리플레이기능 리플레이 시간 리플레이개시 리플레이 종료 포 즈 메모리를 전부 리플레이하면 자동적으로 리플레이는 종료합니다. |
| --- | --- | --- |

시됩니다.

제 5 장 메저 모드

0-100,200,400m가속계측_______________________________38

0-100,200,300Km/h가속계측____________________________40

임의차속간의 중간가속계측______________________________42

스톱워치(램프/스프릿트)계측_____________________________44

파워계측_______________________________________________46

로스파워입력 / 계측____________________________________47

【measure】→【0-*00m】

0-100,200,400m가속계측

▪설정계측거리                                         ▪현재속도(측정중)

골 통과속도

▪200m통과타임                                        ▪현재타임(측정중)

측정타임(측정후)

▪100m통과타임                                        ▪200m통과속도

▪100m통과속도

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【0-*00m】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.0-*00m계측모드로 됩니다.

0-100,200,400m부터 선택하여 계측

1)계측거리를 설정

| 설정모드 | 또 는 |
| --- | --- |
| 선 택 | 거리설정모드 |

(1)거리측정모드에 들어간다.

계측모드에서 스위치를 좌 또는 우로조작하면 설정계측거리표시부분이 반전되어, 거리측정모드로 되어 거리측정이 가능하게 됩니다.

(2)거리를 측정

스위치를 상/하로 조작하면 계측거리가 변합니다. 계측거리는 0~100m, 0~

200m, 0~400m부터 선택합니다.

(3)계측모드로 돌아가다.

원하는 계측거리에 맞추어 스위치를 좌 또는 우로 조작하면, 계측모드가 돌

아옵니다.

2)계측한다.

계측모드

계측

계측스텐바이

(1)준비

스위치를 아래로 조작하면[Ready!]라고 점멸표시되어, 측정스텐바이상태가 됩니다.

(주행시에 조작했을 경우, 정지하였을 때[Ready!]라고 점멸표시됩니다. 주행중은 리얼타임으로 차속을 표시합니다.)

(2)계측

측정스텐바이상태시, 차속신호가 입력되면(타이어가 돌기 시작)측정을 개시합니다.

(3)계측종료

설정거리를 주행하면 자동적으로 계측을 종료합                         니다.

기록베스트 5이력을 조회. 이력삭제

선 택 이력표시모드 계측모드

선 택 삭 제 이력클리어모드

▪기록베스트5이력을 조회                                         계측모드에서 센터풋슈하여 Rc를 선택하면, 기록이력모드로 됩니다. 스위치를 상/하로 조작하는 것으로 인하여, 기록을 볼 수가 있습니다.                                        ▪이력을 삭제                                        기록이력모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 이력클리어모드로 됩니다. 스위치를 상/하 조작하여 커슬을 지울 기록에 맞춰 센터풋슈를 하는 것으로 선택한 기록이 삭제됩니다.                                        이력표시모드에서 스위치를 우로 조작하면 계측모드로, 스위치를 왼쪽으로 조작하면

이력표시모드로 됩니다.

▪별매G센서장착시의 주의 G센서장착시는 차속신호의 보정을 합니다. 이때 G센서의 장착이 확실하지 않으면, 정확한 계측이 되지 않습니다.⇒G센서0점 조정(P56)

【measure】→【0-*00k】

0-100,200,300km/h가속계측

▪설정계측거리                                         ▪현재속도(측정중)

골 통과속도

▪200m통과타임                                        ▪현재타임(측정중)

측정타임(측정후)

▪100m통과타임                                        ▪200m통과속도

▪100m통과속도

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【0-*00m】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.0-*00k계측모드로 됩니다.

0-100,200,300km/h부터 선택하여 계측

1)계측거리를 설정

| 설정모드 | 또 는 |
| --- | --- |
| 선 택 | 거리설정모드 |

(1)거리측정모드에 들어간다.

계측모드에서 스위치를 좌 또는 우로조작하면 설정계측거리표시부분이 반전되어, 거리측정모드로 되어 거리측정이 가능하게 됩니다.

(2)거리를 측정

스위치를 상/하로 조작하면 계측거리가 변합니다. 계측거리는 0~100km/h, 0~200km/h, 0~300km/h부터 선택합니다.

(3)계측모드로 돌아가다.

원하는 계측거리에 맞추어 스위치를                      좌 또는 우로 조작하면, 계측모드가 돌아옵니다.

2)계측한다.

계측모드

계측

계측스텐바이

(1)준비

스위치를 아래로 조작하면[Ready!]라고 점멸표시되어, 측정스텐바이상태가 됩니다.

(주행시에 조작했을 경우, 정지하였을 때[Ready!]라고 점멸표시됩니다. 주행중은 리얼타임으로 차속을 표시합니다.)

(2)계측

측정스텐바이상태시, 차속신호가 입력되면(타이어가 돌기 시작)측정을 개시합니다.

(3)계측종료

설정거리를 주행하면 자동적으로 계측을 종료합                         니다.

기록베스트 5이력을 조회. 이력삭제

선 택 이력표시모드 계측모드

선 택 삭 제 이력클리어모드

▪기록베스트5이력을 조회                                         계측모드에서 센터풋슈하여 Rc를 선택하면, 기록이력모드로 됩니다. 스위치를 상/하로 조작하는 것으로 인하여, 기록을 볼 수가 있습니다.                                        ▪이력을 삭제                                        기록이력모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 이력클리어모드로 됩니다. 스위치를 상/하 조작하여 커슬을 지울 기록에 맞춰 센터풋슈를 하는 것으로 선택한 기록이 삭제됩니다.                                        이력표시모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하면 계측모드로, 스위치를 왼쪽으로 조작하면, 이력표시모드로 됩니다.

▪별매G센서장착시의 주의 G센서장착시는 차속신호의 보정을 합니다. 이때 G센서의 장착이 확실하지 않으면, 정확한 계측이 되지 않습니다.⇒G센서0점 조정(P56)

【measure】→【**-**k】

임의차속간의 중간가속계측

▪계측개시속도                                         ▪계측

종료속도

▪현재타임(측정중)

측정타임(측정후)

▪현재속도

▪측정거리

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【**-**k】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.0-*00m계측모드로 됩니다.

0-100,200,400m부터 선택하여 계측

1)계측속도를 설정

|  | 계측모드 |
| --- | --- |
| 개시속도설정 |  |
|  | 종료속도설정 |

(1)속도설정모드에 들어갑니다.

계측모드에서 스위치를 좌로 조작하면 계측종료속도표지부분이 반전되고, 우로 조작하면 계측개시속도부분이 반전되어 속도의 설정이 가능하게 됩니다.

(2)속도를 측정

스위치를 상/하로 조작하면 설정속도가 변합니다. 측정속도는 0~250km/h부터  선택합니다. 스위치를 좌/우로 조작하여 개시/종료속도를 각각 설정하여 주십시오.

(3)속도설정모드에서 나오다.

원하는 설정속도에 맞추어 스위치를 좌                   또는 우로 조작하여, 계측모드로 돌아옵니다.

2)계측한다.

계측모드

계측

계측스텐바이

(1)준비

스위치를 아래로 조작하면[Ready!]라고 점멸표시되어, 측정스텐바이상태가 됩니다.

(주행시에 조작했을 경우, 정지하였을 때[Ready!]라고 점멸표시됩니다. 주행중은 리얼타임으로 차속을 표시합니다.)

(2)계측

측정스텐바이상태시, 차속신호가 입력되면(타이어가 돌기 시작)측정을 개시합니다.

(3)계측종료

설정거리를 주행하면 자동적으로 계측을 종료합                         니다.

기록베스트 5이력을 조회. 이력삭제

선 택 이력표시모드 계측모드

선 택 삭 제 이력클리어모드

▪기록베스트5이력을 조회                                         계측모드에서 센터풋슈하여 Rc를 선택하면, 기록이력모드로 됩니다. 스위치를 상/하로 조작하는 것으로 인하여, 기록을 볼 수가 있습니다.                                        ▪이력을 삭제                                        기록이력모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 이력클리어모드로 됩니다. 스위치를 상/하 조작하여 커슬을 지울 기록에 맞춰 센터풋슈를 하는 것으로 선택한 기록이 삭제됩니다.                                        이력표시모드에서 스위치를 오른쪽으로 조작하면 계측모드로, 스위치를 왼쪽으로 조작하면, 이력표시모드로 됩니다.

▪별매G센서장착시의 주의 G센서장착시는 차속신호의 보정을 합니다. 이때 G센서의 장착이 확실하지 않으면, 정확한 계측이 되지 않습니다.⇒G센서0점 조정(P56)

【measure】→【STOP-W】

스톱워치(라스트/스프릿)계측

▪현재타임                                         ▪랩/스프릿

계측스테이터스표시

(랩계측시)

랩표시

(스프릿계측시)

스프릿표시

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【STOP-W】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.스톱워치 계측모드로 됩니다.

1)계측방법을 랩/스프릿부터 선택합니다.

랩계측모드 스프릿계측모드

스위치를 오른쪽으로 조작하면, 랩/스프릿계측스테이터스표시가 변화하여, 계측방법을 랩/스프릿부터 선택할 수 있습니다

【lap】에서 랩계측을,【spl】에서 스프릿계측을 합니다

2)조작방법

스타트/스톱 오토스타트

랩스프릿 리셋

스위치를 위로 조작하                       【계측중】스위치를 밑으로 조

면 계측을 개시합니다.                      작하면, 랩/스프릿을 계측합니다.

【계측중】스위치를 위          【계측종료시】스위치를 밑으로 조

로 조작하면, 계측을 종                      작하면 계측결과를 리셋합니다.

료합니다. 스위치를 좌

로 조작하면[rdy]라고

점멸표시되고, 차속신

호가 입력되면(타이어가

돈다.)계측이 개시됩니다.

| 스타트 스톱 스타트 스톱 스타트 스톱 스타트 스톱 |
| --- |
| 표시예 | 리 셋 |

•적산타임계측

| 표시예 | 리 셋 |
| --- | --- |

•랩타임계측【lap】선택시

스타트 랩 랩 스톱

•스프릿타임계측【spl】선택시

| 스타트 랩 랩 스톱 |
| --- |
| 표시예 | 리 셋 |

▪ 랩 / 스프릿을 확인

| 선 택 |
| --- |
|  | 또는 |  |  |  |

【계측종료시】센터풋슈에서Rc를 선택하면, 이력모드로 됩니다. 스위치를 상/하 조작하는 것으로 인하여 기록을 볼 수 가 있습니다. 그리고, 랩/스프릿의 이력은 최대20까지 저장이 가능합니다. 기록은 IG스위치오프에서 삭제됩니다.

【measure】→【POWER】

파워계측 (별매G센서장착시에 한하여 계측가능)

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【POWER】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.파워계측모드로 됩니다.

현재차속  현재파워 현재회전수  피크파워         피크파워    피크파워

발생회전수                   발생회전수

파워계측(수치표시)                      파워계측(그래프표시)

피크파워

클리어     포 즈                            클리어    포 즈

•본기능을 사용하기 위해서는 별매G센서가 필요합니다. •계측에는 로스파워의 입력, 차량중량의 입력이 필요합니다. •계측은 평탄한 도로에서 하여 주십시오. 오르막에서는 실제의 파워보다 많이, 내리막에서느 실제의 파워보다 적게 표시 됩니다.

【measure】→【POWER】                      다음페이지에 계속

로스파워입력 / 계측                (별매G센서장착시에 한하여 계측가능)

본제품에 별매G센서를 사용하여 계측을 할 경우, 로스파워의 입력이 필요합니다. 밑의 그래프1은 대표차종의 로스파워데이터입니다. 차량의 보디형태, 구동방식, 차량중량부터 고객님의 차량에 가장 가까운 로스파워데이터를 입력하여 주십시오. 그리고 정확한 로스파워를 입력하기시 원할 경우는, 로스파워계측을 하시고 데이터를 입력 할 수가 있습니다. 로스파워의 자세한 입력방법은 다음페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

그래프1【참고】대표차종로스파워  표1【참고】대표차종

| 차명 | 형태 | 구동방식 | 중량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그란비아 | 원복스 | 4WD | 2200Kg |
| 레가시 | 웨곤 | 4WD | 1650Kg |
| 체이서 | 세던 | FR | 1600Kg |
| 인테그라 | 쿠페 | FF | 1150Kg |
| 아르트워크스 | 경헷치백 | FF | 800Kg |
| 차속(Km/h) |

로

스

마

력

(P

S)

●   그란비어     *     인테그라 타입R    █   체이서튜어러V   ═    레가시    X    아르트워크스

| 차 명 | 차 속(Km/h) |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 그란비어 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 27 | 33 |
| 인테그라 타입R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 체이서튜어러V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 21 |
| 레가시 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| 아르트워크스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 차 명 | 차 속(Km/h) |  |
|  | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 단 위 (P S) |
| 그란비어 | 42 | 52 | 64 | 79 | 96 | 120 | 152 | --- | -- |  |
| 인테그라 타입R | 16 | 20 | 25 | 32 | 39 | 48 | 58 | 71 | 87 |  |
| 체이서튜어러V | 25 | 31 | 38 | 47 | 57 | 68 | 82 | 103 | 130 |  |
| 레가시 | 29 | 35 | 43 | 52 | 62 | 75 | 92 | 116 | 148 |  |
| 아르트워크스 | 11 | 15 | 21 | 28 | 36 | 46 | 59 | 78 | 96 |  |
| •로스파워란……공기저항, 타이어의 회전저항, 구동저항(엔진,트렌스밋션, 데브등)을 합한 차량에 가해지는 저항입니다. 로스파워는 측정조건에 따라 항상변화하여 공기저항이면 공기밀도, 회전저항이면 타이어공기압, 구동저항이면 구동계의 오일온도등에서 변화합니다. |

그래프2【참고】대표차종의 로스파워데이터

앞페이지에서 계속

이 전 또 는

.메인메뉴에서                    2.메저메뉴에서

【measure】를 선택합니다.       【POWER】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 메저메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.로스파워계측/입력모드로 됩니다.

| 선 택 |  |
| --- | --- |
|  | 증감 |  |

1포인트표시

10포인트표시 클리어

궤적표시

로스파워입력모드

▪로스파워를 입력합니다.

(1) 차속을 선택합니다.

로스파워입력모드에서 스위치를 좌/우로 조작하여 차속을 선택합니다. 선택차속이 우측위에 표시되고, 막대그래프가 밝게 표시됩니다.

(2) 로스파워를 입력합니다.

차속을 선택하여 스위치를 상/하로 조작하면 로스파워가 증감하여, 막대그래프도        로스파워궤측모드

상하로 움직입니다.

(3) 다른 차속을 선택합니다.

(1), (2)를 반복합니다.

【measure】→【POWER】

로스파워입력 / 계측

▪로스파워를 입력

•시험도로를 확보

이 플롯에 막대그래프를 맞춥니다.

길고 평탄한 직선로에서 계측을 합니다. 등판로나 내리막길, 평탄하지만 커브가 있으면 스테어링조타시에 저항이 증가하기에 정확한 계측이 되지 않습니다.

• 로스파워계측모드에 궤적표시

로스파워계측모드에서 궤적표시로 전환합니다. 감속하면 로스파워가 플롯되어 궤적이 남는 것을 확인하여 주십시오.

(1) 계측속도를 맞춘다.

계측하고 싶은 로스파워의 차속보다

10km/h정도로 차속을 가속합니다. 예를 들어, 90km/h부터의 로스파월르 입력하고 싶으면 차속을 100km/h로 합니다.

(2) 스위치를 아래로 조작합니다.

지금까지의 로스파워의 궤적이 클리어 됩니다.

(3) 서행합니다.

기어를 뉴트럴에다 놓고 브레이크를 밟지 않은 상태에서 서행합니다. 로스파워가 플롯되어 궤적이 남습니다.

(4) 로스파워를 입력합니다.

로스파워입력모드로 하여, 플롯된 궤적에 막대그래프를 맞추듯이 입력합니다.

상기작업과 같이 로스파워를 계측/입력합니다. 한번에 전 로스파워를 계측하는 것이 곤란할 때는 100~50km/h, 60~0km/h와 같이 몇번에 나누어 로스파워를 계측/입력하여 주십시오.

경 고 • 일반도로에서 도로교통법을 지키고, 안전운전을 명심해 주십시오.

제 6 장 그 밖의 모드

출력설정_______________________________________________52

그래프스케일설정_______________________________________53

차종별설정_____________________________________________54

VFD밝기_조정__________________________________________55

G센서0점조____________________________________________56

전 데이터 초기화_______________________________________57

이럴때는?______________________________________________59

【etc.】→【Output set】

출력설정 회전수/차속감응외부출력, 회전수/차속워닝출력설정, 스피드리밋터해제설정

회전수/차속감응외부출력, 회전수/차속워닝출력, 스피드리밋터해제를 설정

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【Output set】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이전또는

3.파워계측모드로 됩니다.

| 선 택 | 항목선택 |
| --- | --- |
| 증 감 | 항목설정 |
| P53 –3. 그래프스케일 설정모드로 |

(1) 항목을 선택

항목선택화면에서 스위치를 상/하로 조작하여, 수치를 설정할 항목을 선택합니다. 선택하고 있는 항목은 반전되어 표시됩니다.

(2) 수치를 설정

항목을 선택하여 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 수치를 설정할 수가 있습니다. 스위치를 상/하로 조작하면, 수치가 증감합니다.

⇒다른항목도 설정할 경우

스위치를 왼쪽으로 조작하여, (1),(2)를 반복하여 행해 주십시오.

(3) 설정을 종료

▪설정항목 괄호안은 초기치입니다. ReO【회전수감응외부출력】100~9900,OFF(3000)[rpm] SpO【차속감응외부출력】1~300,OFF(60)[km/h] RvW【회전수워닝출력】100~9900,OFF(5000)[rpm] SpW【차속워닝출력】1~300,OFF(100)[km/h] SLC【스피드리밋터설정】10~200,OFF(170)[km/h]

스위치를 센터풋슈하여 팝업메뉴에서【Pr】를 선택하거나 아니면 스위치를 왼쪽으로 조작하면 그밖의 메뉴로 돌아갑니다.

【etc.】→【Grph Scale】

그래프스케일설정

아날로그표시나 그래프표시등의 스케일을 변경할 수가 있습니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【Grph Scale】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이전또는

3.파워계측모드로 됩니다.

| 선 택 | 항목선택 |
| --- | --- |
| 증 감 | 항목설정 |
| P54 –3. 차종별 설정모드로 |

(1) 항목을 선택

항목선택화면에서 스위치를 상/하로 조작하여, 수치를 설정할 항목을 선택합니다. 선택하고 있는 항목은 반전되어 표시됩니다.

(2) 수치를 설정

항목을 선택하여 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 수치를 설정할 수가 있습니다. 스위치를 상/하로 조작하면, 수치가 증감합니다.

⇒다른항목도 설정할 경우

스위치를 왼쪽으로 조작하여, (1),(2)를 반복하여 행해 주십시오.

(3) 설정을 종료

▪설정항목 괄호안은 초기치입니다. Rev【회전수】10000,9000,(8000),7000,6000[rpm] Spd【차속】360,300,(240),180,120[km/h] Trp【적산거리】1000,300,(100),30,10[km] Gfr【전후가속도】±2.0,±1.5,(±1.0),±0.6±0.3[G] Gfl【좌우가속도】±2.0,±1.5,(±1.0),±0.6±0.3[G] PWR【마력】1000,600,400,200,150,100[kW] 1200,800,500,(300),200,150[ps]

스위치를 센터풋슈하여 팝업메뉴에서【Pr】를 선택하거나 아니면 스위치를 왼쪽으로 조작하면 그밖의 메뉴로 돌아갑니다.

【etc.】→【Car Select】

차종별설정

메터표시나 그래프표시등의 스케일의 최대치를 변경할 수가 있습니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【Car Select】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이전또는

3.파워계측모드로 됩니다.

| 선 택 | 항목선택 |
| --- | --- |
| 증 감 | 항목설정 |
| P55 –3. VFD밝기조정 모드로 |

(1) 항목을 선택

항목선택화면에서 스위치를 상/하로 조작하여, 수치를 설정할 항목을 선택합니다. 선택하고 있는 항목은 반전되어 표시됩니다.

(2) 수치를 설정

항목을 선택하여 스위치를 오른쪽으로 조작하면, 항목설정화면이 되어 그 항목의 수치를 설정할 수가 있습니다. 스위치를 상/하로 조작하면, 수치가 증감합니다.

⇒다른항목도 설정할 경우

스위치를 왼쪽으로 조작하여, 항목선택화면으로 돌아가(1),(2)를 반복하여 행해 주십시오.

(3) 설정을 종료

▪설정항목 괄호안은 초기치입니다. Cyl【기통수】1~16(6)[기통] SP1【차속펄스】2,4,8,16,40,80,160(4)[펄스] ADJ【차속펄스어제스트】10~250(100)[%] TIRE【타이어보정】50~150(100)[%] WGHT【차량중량】500~2500(1500)[kg]

스위치를 센터풋슈하여 팝업메뉴에서【Pr】를 선택하거나 아니면 항목선택화면에서 스위치를 왼쪽으로 조작하면 그밖의 메뉴로 돌아갑니다.

【etc.】→【VFD Bright】

VFD밝기조정

본제품은 광센서가 내장되어 있어, 외부의 밝기에 맞추어 VFD의 밝기조정이 자동적으로 됩니다. 항목의【Day】는 낮에(밝을 때)의 밝기,【Dim】은 저녁에(약간어두울때)의 밝기,【Nig】는 야간(깜깜할 때)의 밝기를 상정하고 있습니다. 어두울때나 눈부신 낮에 조정을 하여 주십시오. 통상은 변경이 필요 없습니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【VFD Bright】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.VFD밝기조정모드로 됩니다.

| 증 감 | 선 택 |
| --- | --- |
| VFD밝기조정모드 |
| P52 –3. 출력설정모드로 |

(1) 항목을 선택

VFD밝기조정모드에서 스위치를 좌/우로 조작하여, 수치를 설정할 항목을 선택합니다. 선택하고 있는 항목은 반전되어 표시됩니다.

(2) 수치를 설정

항목을 선택하여 스위치를 상/하로 조작하면, 수치가 증가합니다. 수치는 클수록 밝고, 적을수록 어둡습니다.

⇒다른항목도 설정할 경우

(1),(2)를 반복하여 행해 주십시오.

(3) 설정을 종료

스위치를 센터풋슈하여 팝업메뉴에서【Pr】를 선택하거나 아니면【Day】에서 스위치를 왼쪽으로, [Nig]에서 스위치를 오른쪽으로 조                                                                                                                                                                                                                              작하면, 그 밖의 메뉴에 돌아옵니다.

【etc.】→【Gsnsr Corr】

G센서0점조정

별매G센서장착시, 0점을 조정합니다. 이 조정을 하지 않으면 정확한 가속도의 측정이 되지 않습니다. G센서장착고정시, 장착장소이동시에는 꼭 G센서의 0점조정을 하여 주십시오.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【Gsnsr Corr】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.G센서0점조정모드로 됩니다.

| 결 정 | 선 택 |
| --- | --- |
| G센서0점조정 |
| P52 –3. 출력설정모드로 |

⇒G센서의 0점을 조정

G센서를 [G센서취급설명서]를 보고 정확히 고정한 후, G센서0점조정모드에서 스위치를 좌로 조작하여[Yes]를 선택후 스위치를 센터풋슈합니다.

⇒G센서의 0점조정을 하지 않고, 모드를 나온다.

•[NO]를 선택하여, 스위치를 센터풋슈합니다.•[NO]를 선택하고 있을 때, 스위치를 우로 조작합니다.

•[Yes]를 선택하고 있을 때, 스위치를 좌로 조작합니다.

어느 한가지 조작이라도 하게 되면 그 밖의 메뉴로 돌아갑니다.

|  | 스폰지폼 G센서본체가 수평이 되도록 스폰지폼을 장착면에 맞춰, 컷터칼등으로 잘자냅니다. |
| --- | --- |
| •진행방향에 맞춰 수직으로 장착되지 않음. | •수평하게 장착되어 있지 않음. |

• 올바른 장착위치                          • 잘못된 장착위치

【etc.】→【Initialize】

전 데이터 초기화

전 데이터를 초기화하여, 공장출하시점으로 데이터를 복귀합니다.

이 전 또 는

1.메인메뉴에서                    2.그 밖의 메뉴에서

【etc】를 선택합니다.            【Initialize】를 선택합니다.

| 메인메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |
| --- | --- | --- |
| 그 밖의 메뉴 | 선 택 결 정 | 또 는 |

이 전

3.전 데이터 초기화모드로 됩니다.

| 결 정 | 선 택 |
| --- | --- |
| 전 데이터초기화 |

⇒전 데이터를 초기화로 합니다.

전데이터초기화모드에서 스위치를 좌로 조작하여[Yes]를 선택하여,스위치를 센터풋슈합니다.

⇒초기화하지 않고, 모드를 나온다.

•[NO]를 선택하여, 스위치를 센터풋슈합니다.•[NO]를 선택하고 있을 때, 스위치를 우로 조작합니다.

•[Yes]를 선택하고 있을 때, 스위치를 좌로                             조작합니다. 어느 한가지 조작이라도 하게 되면 그 밖의 메뉴로 돌아갑니다.

이럴때는?

| 전원이 들어오지 않는다. |  | •베터리가 접속되어 있습니까? •차량ECU하네스와 신호하네스는 확실게 접속되어 있습니까? •신호하네스와 RSM본체케이블의 코넥터는 접속되어 있습니까? 정확하게 접속되었다고 생각이 들어도, 접속 불량등으로 인하여 전윈이 들어오지 않는 경우도 있습니다. 단자의 연결부분등을 다시 한번 확인하여 주십시오. |
| --- | --- | --- |
| 표시가 이상할 때 |  | •차속/회전수가 표시되지 않는다 차속/회전신호를 접속할 곳을 잘못 이해하고 있지 않습니까? 본제품부속의 [차종별배선도]를 참고하여, ECU의 방향에 충분히 주위하여 커넥터의 형태나 핀숫자를 정확하게 하여 장착하여 주십시오. •회전수표시의 이상 ·기통수 설정이 정확하게 이루어 졌는지 확인하여 주십시오.(P16) ·순정의 타코메터에는 약간의 오차가 있습니다. 회전수에서 200~300rpm정도 어긋나는 것이 정상입니다. 본체품의 수치가 정확한 회전수입니다. •차속표시의 이상 ·차속파넬설정, 차속파넬어져스트설정(차종에 따라 설정이 불필요)이 올바르게 이루어 졌는가 확인하여 주십시오.(P16) ·순정의 스피드메터에는 약간의 오차가 있습니다. 100km에서 10km/h이상 차이가 나는 것이 정상입니다. 본제품의 수치가 정확한 수치 입니다. ·어느 일정차속이상이 표시되지 않을 경우, 본제품이외의 스피드리밋터해제장치가 장착되어 있는 가능성이 있으므로 때내어 주십시오. •가속도표시가 않 될 때. 파워계측이 되지 않을 때. ·G센서가 접속되어 있습니까? 가속도표시, 파워계측을 행하는데에는 별매G센서가 필요합니다. |

| 표시가 이상하다. |  | •가속도 표시가 이상하다. ·G센서의 0점조정은 하였습니까? ·G센서의 장착은 정확하게 하셨습니까? •파워계측이 이상하다. ·차량중량의 입력은 하셨습니까?(P54) ·G센서의 0점조정은 하였습니까?(P56) ·G센서의 장착은 정확하게 하셨습니까? ·로스파워의 입력은 하셨습니까?(P47) |
| --- | --- | --- |

| 표시가 어둡다/밝다. |  | •VFD의 밝기조정을 하여 주십시오.(P55) |
| --- | --- | --- |

| 스피드리밋터의 해제가 되지 않는다. |  | •스피드리밋터해제의 설정은 하셨습니까? 차종에 따라 설정항목에 차이가 있습니다. 다시한번 초기설저항목일람을 확인하여 주십시오.(P16) •스피드리밋터해제에 옵션부품이 필요한 차종이 있습니다.(P16) •옵션부품의 장착은 정확하게 이루어졌습니까? 차속감응출력의 설정은 올바르게 되어 있습니까? |
| --- | --- | --- |